# BOSNA I HERCEGOVINA

# FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

# TUZLANSKI KANTON

# OPĆINA DOBOJ ISTOK

# P  L  A  N

# ZAŠTITE OD  POŽARA

# ZA PODRUČJE OPĆINE DOBOJ ISTOK

# Doboj Istok, decembar 2013.godine

S  A   D   R   Ž  A  J

1. Tekstualni dio plana

# Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih

# jedinica u akciju gašenja požara .....................................................................7.

# 1.2.   Sistem subordinacije i komandovanja u akcijama gašenja većih  požara........9.

# 1.3.   Načine pozivanja i uključivanja distrubutera energenata

# u akciji gašenja požara....................................................................................10.

# 1.4.  Uključivanje komunalnih preduzeća u akciju gašenja požara..........................10.

# 1.5.  Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u

# akciju gašenja požara........................................................................................11.

# 1.6.  Uključivanje službi ili preduzeća te odgovorna lica za

# obezbjeđenje hrane i vode u akciju gašenja požara..........................................11.

# 1.7.  Način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama

# na gašenju požara..............................................................................................11.

# 1.8.  Način uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara.......................................11.

# 1.9.  Slučajeve kada se s nastalim požarom upoznaje načelnik općine i

# predsjedavajući općinskog vijeća i druga lica zadužena za

# zaštitu od požara u organima lokalne uprave....................................................12.

# 1.10. Slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju,odnosno

# uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih

# općina i gradova................................................................................................12.

# 1.11. Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć

# u gašenju požara  susjednim i drugim općinama..............................................13.

# 1.12. Način i slučajeve upotrebe opreme i vozila posebne namjene

# u gašenju požara ili spašavanju ljudi...............................................................14.

# 1.13. Nazive građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati

# požar većih razmjera..........................................................................................14.

1.14. Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne

i druge  opasne materije...................................................................................20.

# 1.15. Obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavanje taktičko

# operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi

# i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja

# i provjere efikasnosti predviđenih taktičko-operativnih elemenata

za objekte privrednih društava i drugih organizacija i

zajednica i državnih i drugih organa...............................................................21.

# 1.16. Zadatak operativnih centara civilne zaštite opština.........................................21.

# 1.17. Način dojave požara i postupak odgovornih lica po primljenoj

# obavijesti o nastanku požara............................................................................22.

# 1.18. Sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara

# i njihova upotrebljivost.....................................................................................22.

2.      Otklanjanje nedostataka i dogradnje sistema vatrodojave i

obavještavanja..................................................................................................23.

# 3.     Izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspješno

provođenje akcija gašenja požara i bezbjednu evakuaciju i

spašavanje ljudi i materijalnih dobara...............................................................23.

4.    Izgradnja ili rekonstrukcija objekata i sistema za obezbjeđenje

vode ili drugih sredstava za gašenje požara.......................................................25.

5.    Rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih uređaja, postrojenja i

# instalacija koji zbog svoje istrošenosti ili prekapacitiranosti

# predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara.............................26.

# 6.    Potpuno definisanje formacijskog sastava i tehničke opremljenosti

vatrogasnih jedinica uz racionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica

na području opštine u cilju postizanja optimalne osposobljenosti i

iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenju požara

i spašavanju ljudi i materijalnih dobara..............................................................26.

7.   Periodične akcije uređenja naselja i objekata......................................................30.

# 8.   Popis lica odgovornih za provedbu Plana zaštite od požara

# pravnih lica koja su obavezna izvršiti klasifikaciju i razvrstavanje

# građevina u kategorije požarne ugroženosti........................................................31.

# 8.1. Prilozi plana.......................................................................................................33.

8.1.1.Komunalna i druga  preduzeća koja se po potrebi uključuju

u akciju gašenja  požara...................................................................................33.

8.1.2.Spisak općinskih čelnika koji se upoznavaju o nastalom požaru....................34.

8.1.3.Okvirna lična formacija jedinice zaštite od požara.........................................35.

8.1.4.Pregled broja vatrogasnih vozila, koja se blagovremeno mogu

koncetrisati na jedno mjesto............................................................................35.

8.1.5. Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila i pregled minimuma

tehničke opreme i sredstava koje treba da posjeduje

vatrogasno odjeljenje..................................................................................36.

8.1.6.Prikaz mjesta gdje su smještena oprema i mehanizacija za

gašenje šumskih požara..............................................................................43.

8.1.7. Podaci o broju i položaju hidranata...........................................................44.

8.1.8.Šema instaliranih sirena, radio i TV i razglasnih stanica koje

# se mogu koristiti prilikom uzbunjivanja stanovništva................................45.

8.1.9. Pregled telefonskih brojeva Federalnog, Kantonalnog i općinskih

operativnih  centara civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne

Tuzla i općinskih službi za civilnu zaštitu Tuzlanskog kantona.................46.

8.1.10.Telefonski imenik.........................................................................................47.

# 9.      Obezbjeđenje sredstava za provođenje i unapređenje zaštite

# od požara i način raspodjele sredstava dobijenih po osnovu

izdavanja Društava za osiguranje  prema članu 137.Zakona

o zaštiti od požara.......................................................................................49.

10.    Usklađivanje plana zaštite od požara............................................................50.

11.    Ažuriranje Plana zaštite od požara................................................................50.

12.   Čuvanje Plana zaštite od požara.....................................................................50.

13.   Postupanje po planu zaštite od požara............................................................50.

13.1. Faza preventivne zaštite.................................................................................50.

13.2. Faza spašavanja..............................................................................................50.

13.3. Faza otklanjanja posljedica.............................................................................51.

13.4. Program mjera izvršenja plana zaštite od požara općine Doboj Istok.............51.

# 14.    Prelazne i završne odredbe..............................................................................58.

# 15.    Grafički prilozi :............................................................................................59.

15.1.   Pregled saobraćajnica sa ucrtanim pristupima objektima prve i druge

kategorije, prikaz sistema za obezbjeđenje vode za gašenje požara sa

sa odgovarajućim podacima

15.2.   Prikaz glavnog energetskog  i komunalnog razvoja s ucrtanim

i obilježenim glavnim ventilima

15.3.   Pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) profesionalnih

i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica,

15.4.   Područja šuma po kategorijama i stepenima ugroženosti od požara

(pregled šumskih puteva prohodni za vatrogasna vozila, pregled puteva

i šumskih staza prohodnih za vatrogasce, pregled izvorišta,

vodozahvati, hidrantska mreža, pregled mjesta gdje smještena oprema za

gašenje  požara, pregled vatrogasnih vozila i uređaja, pregled visokih

objekata, kontaminiranih prostora, šumskih prosjeka,elektroenergetske

trase vodova i prikaz mjesta gdje je smještena oprema i mehanizacija za

gašenje šumskih požara.

15.5. Prikaz požarnih sektora 1, 2, 3, 4 i 5

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 16., tačka 5. i člana 21., stav 2.  Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09), člana 27. tačka 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Tuzlanskog kantona ( “Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:1/12), člana 65., stav 2. tačka 2. Uredbe o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („ Službene novine Federacije BiH“, broj:8/11), Programa rada za izradu Općinskog plana zaštite i spašavanja i plana zaštite od požara i člana 17. Statuta  Općine Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok“, broj: 05/08), Općinsko vijeće Doboj Istok, na sjednici održanoj _______________ 2014. godine,        d o n o s i

P L A N

zaštite od požara za područje općine Doboj Istok

OPĆE ODREDBE

Planom zaštite od požara općine Doboj Istok ( u daljem tekstu: Plan ) utvrđuje se organizacija i način provođenja mjera zaštite i spašavanja od požara, određuju zadaci za organe vlasti, pravna i fizička lica i druge subjekte na zaštiti i spašavanju i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, drugim propisima koji regulišu ovu oblast i Planom.

Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara, kao djelatnosti od posebnog interesa na području općine, vrši se na osnovu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast  i Plana, kao i planova pravnih i fizičkih lica čije su građevine razvrstane u PU1 i PU2 kategorije ugroženosti od požara.

Osim mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, drugim propisima i Planom, Općine - mjesnih zajednica i pravnih i fizičkih lica i drugih organa i institucija organizuju se i sprovode i posebne mjere zaštite od požara kojima je cilj sprečavanje izbijanja i širenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i eksplozijama.

Planom se na osnovu utvrđene procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara, snimljenog stanja i provedene analize zaštite od požara, pojedinih zona i objekata izloženih opasnostima od požara utvrđuje cjelokupna organizacija sistema zaštite od požara, prava i dužnosti nosilaca aktivnosti u organizovanju, sprovođenju i unapređenju zaštite od požara.

Preduzimanje i sprovođenje mjera zaštite od požara vrši se na svim mjestima i u svim objektima koji su izloženi opasnostima od požara.

Pravna lica, državni organi i druge institucije, dužni su svojim općim aktom (pravilnikom) u skladu sa vrstom djelatnosti koju obavljaju u procesu rada, urediti pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u svojim objektima i prostorima i utvrditi odgovornost za organizovanje, provođenje i staranje o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Zaštita od požara se organizuje i provodi u svim stambenim i drugim zgradama i objektima i na svim prostorima koji se smatraju građevinama prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 2/06, 72/07 i 32/08) i Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina („Službene novine FBiH“, broj 29/07 i 51/08) koji prema procjeni ugroženosti od požara mogu biti izloženi opasnostima od izbijanja i širenja požara. Te građevine i prostori su:

Građevine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od građevinskog sklopa ili od građevinskog sklopa i građevinske opreme, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom;

Saobraćajne, vodoprivredne i energetske građevine i površine sa pripadajućim instalacijama, telekomunikacijske građevine i instalacije, građevine i instalacije komunalne infrastrukture;

Proizvodne i druge privredne građevine i postrojenja, skladišta, sajmišta i slične građevine;

objekti na vodnim površinama (ribogojilišta i sl.);

Trgovi, javne površine, javne zelene površine, igrališta, sportske građevine, groblja, deponije otpadaka, javne pijace, skloništa i građevine približno iste namjene.

Zaštita od požara se organizuje i provodi i za šume, šumska i poljoprivredna zemljišta i ostale prirodne resurse.

Zaštitu od požara dužni su da organizuju i provode i građani u svojim stanovima i stambenim zgradama (kućama) i drugim objektima i prostorima koje koriste za svoje potrebe.

Propisane mjere i poslovi zaštite od požara, utvrđeni Planom su osnova za utvrđivanje  politike u oblasti zaštite od požara na području općine.

Osim mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom i drugim propisima donijetim na  osnovu njega, planom se utvrđuju odnosi i saradnja organa i institucija, pravnih i  fizičkih lica i građana u sprovođenju mjera zaštite od požara i određuju njihova prava i  dužnosti.

Plan zaštite od požara za područje Općine Doboj Istok sastoji se od Tekstualnog    i Grafičkog dijela plana .

1.Tekstualni dio plana :

1.1. Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u

akciju  gašenja požara

Kada dođe do nastanka požara na području općine, ovisno o  mjestu njegovog nastanka, gašenju pristupaju:

- građani u  skladu sa obavezama utvrđenim u Zakonu o zaštiti i spašavanju i Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, kroz ličnu i uzajamnu zaštitu,

-   uposlenici organa uprave u skladu sa procedurama utvrđenim kroz obuku o zaštiti od požara i

-   uposlenici pravnog lica u skladu sa procedurama utvrđenim kroz obuku o zaštiti od požara

-    angažovanje profesionalne vatrogasne jedinice susjednih općina

## Dojava požara

Dojava požara i traženje pomoći za intervenciju vatrogasne jedinice, na području Općine Doboj Istok, zaprima se neprekidno od 00 do 24 sata na telefon 122 ili 121(radnim danom od 07,30 do 16,00, odnosno u uslovima prirodnih i drugih nesreća neprekidno od 00 do 24,00 sati).

I faza

Dojava požara na području Doboj Istoka upućuje se dežurnom u PS Doboj Istok , koji obavještava Općinskog načelnika ili Šefa službe za civilnu zaštitu, koji procjenjuju situaciju i odlučuju o potrebi angažovanja i traženja pomoći profesionalne vatrogasne jedinice susjedne općine po ranije zaključenom ugovoru.

II faza

Ako rukovodilac akcije gašenja procijeni da će požar imati teže posljedice po ljude i imovinu, rukovodilac akcije gašenja požara vatrogasne  jedinice odmah obavještava rukovodioca općinske službe civilne zaštite o požaru i vatrogasnoj intervenciji koju vodi.

Šef službe - pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažovanju ostalih raspoloživih snaga formiranih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i  vatrogasnih jedinica pravnih lica sa područja općine Doboj Istok, odnosno narediti angažovanje raspoloživih odgovarajućih snaga i sredstava civilne zaštite općine Doboj Istok, ako te snage mogu pomoći u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Istovremeno vrši aktiviranje Općinskog štaba civilne zaštite radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području ugroženom požarom i odlučuje o angažovanju odgovarajućih snaga i sredstava na gašenju požara i to:

- narediti svim vatrogasnim jedinicama (profesionalnim i dobrovoljnim jedinicama i jedinicama pravnih lica), kao i svim potrebnim jedinicama i povjerenicima  civilne zaštite i službama zaštite i spašavanja koje se mogu uspješno uključiti u gašenju požara i spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara;

- narediti pravnim licima, državnim organima, drugim institucijama, vlasnicima samostalnih radnji i građanima da stave na raspolaganje alat, prevozna , tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i za spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, kao i njihovo učešće u gašenju požara;

- narediti svim psiho-fizički sposobnim građanima sa područja općine starijim od 18 godina da učestvuju u obavljanju pomoćnih poslova na gašenju požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom;

- narediti evakuaciju stanovništva i materijalnih dobara sa ugroženog područja na bezbjedan prostor.

III faza

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima sa područja općine Doboj Istok, komandant Opinskog štaba civilne zaštite ili lice koje ga zamjenjuje traži pomoć od Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite dužan je odmah narediti angažovanje vatrogasnih snaga kantona.

Ako angažovane vatrogasne snage kantona nisu dovoljne za izvršenje vatrogasne intervencije, u tom slučaju Kantonalna uprava civilne zaštite dužna je da naredi angažovanje odgovarjućih jedinica i službi zaštite i spašavanja kantona, ako njihovo učešće može pomoći u gašenju požara.

Drektor Kantonalne uprave istovremeno aktivira Kantonalni štab civilne zaštite, koji preuzima rukovođenje aktivnostima na području ugroženom požarom.

Kantonalni štab civilne zaštite preuzima ukupno rukovođenje i upravljanje svim aktivnostima na ugroženom području, angažuje sve snage i sredstva kantona (sredstva i snage svih općina sa područja kantona koje nisu ugrožene požarom) koja mogu pomoći u gašenju požara.

IV     faza:

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima općine i kantona, pa je potrebna pomoć drugih kantona, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite.

Federalna uprava će u skladu sa svojim ovlaštenjima izvršiti angažovanje odgovarajućih Federalnih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite i istovremeno aktiivirati Federalni štab civilne zaštite, koji će narediti angažovanje raspoloživih profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica sa područja kantona u Federaciji koji nisu pogođeni požarom.

V    faza :

Ako je potrebna pomoć vatrogasnih jedinica Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na inicijativu komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite koji rukovodi akcijama gašenja požara na ugroženom području, traženje pomoći vrši Federalna uprava civilne zaštite ili Federalni štab civilne zaštite (kada je aktivan)  ako on rukovodi akcijama pružanja pomoći području koje je ugroženo požarom.

VI  faza :

Kada je neophodna pomoć Oružanih snaga BiH na gašenju požara u Federaciji BiH, zahtjev za pomoć može da podnese Federalna uprava civilne zaštite ili Federalni štab civilne zaštite (ako vodi aktivnosti na pružanju pomoći) u skladu sa standardnim procedurama Ministarstva odbrane BiH i  Zakonom o odbrani BiH („Sl.glasnik BiH“, broj:88/05).

VII  faza :

Ako je neophodna pomoć susjednih / drugih država na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, zahtjev za pomoć podnosi Federalna uprava civilne zaštite, putem Ministarstva sigurnosti BiH, kako je utvrđeno u Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini („Sl.glasnik BiH“, broj:50/08).

1.2. Sistem subordinacije i komandovanja u akcijama gašenja većih požara

Kada se na mjestu intervencije nalaze dvije i više vatrogasnih jedinica, do uključivanja starješine profesionalne vatrogasne jedinice, intervencijom rukovodi rukovodilac akcije gašenja koji je prvi došao na mjesto intervencije. Starješina rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih jedinica uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za kvalitetnu intervenciju nisu potrebne snage i sredstva van dežurne smjene koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja požara preuzima rukovodilac akcije gašenja požara.

O do tada poduzetim aktivnostima rukovodilac akcije gašenja požara dužan je putem dežurnog vatrogasca - dežurnog lica izvjestiti starješinu jedinice ili njegovog zamjenika.

Uključenjem vatrogasnih snaga iz drugih jedinica ili dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, rukovođenje akcijom gašenja požara na licu mjesta preuzima starješina ili zamjenik starješine jedinice.

Ukoliko tokom akcije gašenja požara dođe do aktiviranja Općinskog štaba civilne zaštite, komandant Općinskog štaba civilne zaštite može imenovati  osobu koja će koordinirati djelovanje snaga tokom akcije gašenja požara.

Naredbe komandanta Općinskog štaba civilne zaštite ili osobe koju on ovlasti, izvršne su za sve jedinice uključene u akciju gašenja požara, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik ( profesionalne, dobrovoljne vatrogasne jedinice, vatrogasne jedinice pravnih lica, jedinice i službe civilne zaštite i dr.).

  - Načine pozivanja i uključivanja distrubutera energenata u akciji gašenja

požara

Neposredno o prijemu obavjesti od rukovodioca akcije gašenja požara s mjesta događaja, po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to:

„Elektrodistribucija“ Tuzla, za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima visokog napona do 35 kV napona,

„Elektroprenos BiH“ – Ljubače, za rad  na postrojenjima i vodovima 400/220/110 kV napona,

Slijedom iznijetog utvrđuje se sistem uključivanja distributera energenata na slijedeći način: za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV    napona:

„Elektrodistribucija“ Tuzla, poslovnica u Gračanici dežurna služba od 07 i 30 do 23,00 sata, tel.035 706-977 i 035 701-451, a od 24,00 sati   035 304-299 i 035 304-298

Ukoliko se ne uspostavi kontakt sa zaposlenicima PJD Gračanica na navedenim telefonima kontaktirati Službu za dispečiranje koja će stupiti u vezu sa odgovornim zaposlenicima PJD Gračanica putem radio veze ili telefonom kako bi se isti uključili u akciju gašenja požara, odnosno obezbjeđenju beznaponskog stanja opožarenog objekta.

Za sve zahvate na dalekovodima od 110 do 400 kV napona i pripadajućim postrojenjima:

„Elektroprenos BiH“- Ljubače, dežurna služba od 0 do 24,00 sata,   tel. 035 304-048 i                   035 304-049.

Pregled distributera energenata koji se mogu uključiti u akciju gašenja požara su navedeni u slijedećoj tabeli.

Pregled distrubutera energenata koji se mogu uključiti u akciji gašenja požara

| Red.broj | PRAVNO LICE-STRUČNA SLUŽBA DISTRIBUTERA ENERGENATA | IME I PREZIME | KONTAKT TELEFON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Elektrodistribucija“ Tuzla, poslovnica u Gračanici | Dežurna služba: 07 i 30 – 23,00 00 – 24,00 | 035 706-977 i 035 701-451 035 304-299 i 035 304-298 |
| 2. | „Elektroprenos BiH“ – Ljubače | Dežurna služba: 00-24,00 | 035 304-048 i 035 304-049 |

1.4. Uključivanje komunalnih preduzeća u akciju gašenja požara

Ovisno o situaciji na mjestu događaja, dežurni vatrogasac Profesionalne vatrogasne jedinice općine  Doboj Istok, a do njenog formiranja rukovodilac Službe za civilnu zaštitu alarmira stručne službe komunalnih i drugih preduzeća.

Komunalna i druga preduzeća koja su prema ovom Planu dužna sudjelovati u akciji su:

J.P „ Čisto“ Doboj Istok, za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i gradskoj hidrantskoj mreži, dežurna služba od 0 do 24,00 sata,  tel. 035/722-697 i 720-691.

J.P. „ Čisto“ Doboj Istok, za odvoz materijala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala i opreme te za pružanje pomoći kod požara zelenih površina u gradu i pomoć u dostavi vode, kontakt osobe su: Hodžić Asim i Sofić Rasim.

1.5. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja  požara

Služba za pružanje medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih lica i ako rukovodilac akcije gašenja požara procjeni da radi prisutnosti većeg broja lica na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekata ili vremenskih uslova postoji opasnost od ozljeđivanja.

Dežurni vatrogasac ili dežurno lice će kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje prve medicinske pomoći na osnovu informacije dežurnog vatrogasca ili rukovodioca akcije gašenja požara odlučuje o stavljanju u pripravnost drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje lica (sanitetski prevoz).

1.6. Uključivanje službi ili preduzeća te odgovorna lica za obezbjeđenje hrane i

vode u akciju gašenja požara

Za obezbjeđenje hrane i vode za učesnike akcije gašenja požara koji traje preko osam sati određuje se DOO”Suhopoljka” i „Emos – Trade” Doboj Istok ili drugo pravno lice za pružanje naprijed navedenih usluga.

Uključivanje službe za obezbjeđenje hranom obavlja se na zahtjev šefa službe - pomoćnika Općinskog načelnika za civilnu zaštitu ili lica kojeg on ovlasti.

1.7. Način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na gašenju požara

Zamjena vatrogasnih jedinica sa novim jedinicama obavlja se u slučajevima:

umora postojećih, angažovanih snaga na gašenju požara, potrebe angažovanja na drugom požaru na području općine Doboj Istok, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom, zahtjeva komandanta Općinskog štaba civilne zaštite za usmjeravanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara i pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (saobraćajna nezgoda na putu do ili tokom same intervencije, eksplozija, trovanje, i drugu nepredviđeni događaji).

Zamjena vatrogasnih jedinica angažovanih na gašenju požara obavlja se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno po odobrenju starješine jedinice, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu vatrogasne jedinice.

1.8. Način uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara

Na području općine Doboj Istok nema Oružanih snaga koje se mogu uključiti u akcije gašenja požara. U uslovima kada snage i sredstva civilne zaštite nisu dovoljna za efikasno spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, komandant Općinskog štaba CZ će podnijeti zahtjev Kantonalnom - Federalnom štabu civilne zaštite za učešće oružanih snaga BiH u pružanju pomoći.

Komandant Federalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za upotrebu Oružanih snaga BiH na zadacima gašenja požara na ugroženom području.

1.9.  Slučajevi kada se s nastalim požarom upoznaje načelnik općine, predsjedavajući                   općinskog vijeća i druga lica zadužena za zaštitu od požara u organima lokalne   samouprave

Upoznavanje  općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slučajevima:

- požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, a kada je došlo do stradanja više lica,

- požara i /ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u privrednim objektima ili kada je usljed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta,

- kada se na požaru na području općine angažuju vatrogasne jedinice sa sjedištem u drugim općinama, - kada se Profesionalna vatrogasna jedinica općine Doboj Istok (kada bude formirana) upućuje na akciju gašenja požara izvan područja djelovanja,

- kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći.

Obavještavanje općinskih čelnika i drugih lica obavlja se putem Operativnog centra civilne zaštite u gore navedenim situacijama ili na  poseban zahtjev rukovodioca akcije.

Ažurirani popis općinskih čelnika nalazi se u  Prilogu broj: 1. ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

1.10.  Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju

vatrogasne  jedinice susjednih i drugih opština i gradova

.

Iako „oko 40% područja općine Doboj Istok otpada na šume“ kojima gazduje šumsko gazdinstvo "Majevičko" Srebrenik, Općina ne raspolaže vatrogasnim jedinicama. U slučaju bilo kojeg, pa i šumskog požara na ovom operativnom području uzbunjivanje i stavljanje u pripravnost vatrogasnih jedinica vrši se na način prikazan u tabeli kako slijedi:

Tabela 1: Uzbunjivanje i stavljanje u pripravnost vatrogasnih jedinica u općini Doboj Istok

| Operativno područje Doboj Istok |
| --- |
| Starješina | Općinski štab civilne zaštite | 035/ 703-252 |
| Općina Doboj Istok | Uzbunjuje se |
| Kompletno područje općine | PVJ Gračanica ili mještani |

Vatrogasne jedinice sa sjedištem izvan područja općine Doboj Istok pozivaju se u akciju gašenja kada komandant Općinskog štaba civilne zaštite traži pomoć od Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

U slučajevima požara velikih razmjera na području općine Doboj Istok, po odobrenju komandanta Općinskog štaba u pomoć se pozivaju i slijedeće vatrogasne jedinice:

- Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica, tel. 035 703-252 (Starješina jedinice : Dževdet Čamdžić  , 061 163-883),

- Profesionalna vatrogasna jedinica Doboj, tel. 053 241-933 (Starješina jedinice : Vlado Kajganić, 065 669-033),

- Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac, tel. 035 553-663 (Starješina jedinice: Himzo  Stupar,      065-029-510),

- Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, tel. 035 644-551 (Starješina jedinice: Raif  Džaferović, 061 169- 066 ),

- Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, tel.035 296-037; 296-031 (Starješina jedinice:Asmir Buljubašić, 061 406- 596 ),

- Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac, tel. 035 817- 107 (Starješina jedinice: Baković  Slavko),

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima koje se angažuju u skladu sa članom 12. ovog Plana, pa je potrebna pomoć drugih kantona, u tom slučaju komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev za pomoć Federalnoj upravi civilne zaštite.

1.11. Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenju požara

susjednim i drugim opštinama

U slučajevima kada se vatrogasne jedinice (po formiranju), odnosno druge snage zaštite i spašavanja  općine Doboj Istok upućuju kao ispomoć u gašenju požara susjednim i drugim općinama odlučuje pomoćnik Općinskog načelnika za  civilnu zaštitu u skladu sa članom 13. Plana, a na zahtjev direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona (035 277-542 centr. i 061 146- 583 ) .

Korištenje postojećih vatrogasnih jedinica na području druge općine uređuje se sporazumom o pružanju pomoći u gašenju požara između općina ili naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite u slučajevima proglašenog stanja nesreće od požara na području TK. U Tabeli 14, date su općine TK i vrijeme pružanja pomoći za gašenje velikih požara.

Tabela 2 – Pregled općina i vrijeme pružanja pomoći za gašenje velikih požara

| Općina koja traži pomoć | Općina koja daje pomoć | Vrijeme dolaska pri brzini 45km/h i 25 km/h |
| --- | --- | --- |
| Banovići | Tuzla | Od 31 do 56 min. |
|  | Lukavac | Od 33 do 60 min. |
| Čelić | Tuzla | Od 42 do 77 min. |
|  | Srebrenik | Od 49 do 88 min. |
| Doboj Istok | Gračanica | Od 16 do 29 min. |
| Gračanica | Srebrenik | Od 26 do 48 min. |
| Gradačac | Srebrenik | Od 33 do 60 min. |
|  | Gračanica | Od 48 do 86 min. |
| Kalesija | Tuzla | Od 38 do 68 min. |
| Kladanj | Banovići | Od 60 do 108 min. |
| Lukavac | Banovići | Od 36 do 64 min. |
|  | Tuzla | Od 18 do 32 min. |
| Sapna | Kalesija | Od 16 do 28 min. |
|  | Tuzla | Od 49 do 88 min. |
| Teočak | Kalesija | Od 44 do 79 min. |
|  | Tuzla | Od 48 do 86 min. |
| Tuzla | Lukavac | Od 48 do 86 min. |
|  | Banovići | Od 30 do 55 min. |
|  | Kalesija | Od 37 do 67 min. |
| Živinice | Banovići | Od 20 do 33 min. |

U slijedećoj tabeli dat je Pregled općinskih službi za civilnu zaštitu na području Tuzlanskog kantona.

Pregled općinskih službi za civilnu zaštitu na području Tuzlanskog  kantona

| Redni Broj | NAZIV | MJESTO | TELEFON | FAX | MOBITEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Općinska Služba za CZ | Banovići | 035 875-246 | 875-246 | 061 744-160 |
| 2. | Općinska Služba za CZ | Čelić | 035 660-894 | 660-894 | 061 727-602 |
| 3. | Općinska Služba za CZ | Doboj-Istok | 035 720-623 | 720-416 | 061 725-396 |
| 4. | Općinska Služba za CZ | Gračanica | 035 706-345 | 706-985 | 061 705-301 |
| 5. | Općinska Služba za CZ | Gradačac | 035 817-302 | 817-302 | 061 720-259 |
| 6. | Općinska Služba za CZ | Kalesija | 035 631-274 | 631-162 | 061 873-889 |
| 7. | Općinska Služba za CZ | Kladanj | 035 628-462 | 628-477 | 061 998-474 |
| 8. | Općinska Služba za CZ | Lukavac | 035 553-248 | 553-501 | 061 152-014 |
| 9. | Općinska Služba za CZ | Sapna | 035 599-551 | 599-555 |  |
| 10. | Općinska Služba za CZ | Srebrenik | 035 647-140 | 647-141 | 061 440-111 |
| 11. | Općinska Služba za CZ | Teočak | 035 755-903 | 755-319 | 062 931-677 |
| 12. | Općinska Služba za CZ | Tuzla | 035 257-545 | 364-255 | 061 163-976 |
| 13. | Općinska Služba za CZ | Živinice | 035 774-496 | 774-496 | 062 196-749 |

1.12. Način i slučajevi upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenju

požara ili  spašavanju ljudi

Korištenje opreme i vozila posebne nemjene za gašenje požara, a koja je u sastavu Službe za civilnu zaštitu općine Doboj Istok, odnosno u evidencijama o popisu materijalno- tehničkih sredstava u vlasništvu građana i pravnih lica, određeno je operativnim planovima djelovanja jedinice za pojedine karakteristične slučajeve, kao što je intervencija na visokim objektima, privrednim objektima sa specifičnim tehnološkim procesom.

Slučajevi u kojima se tretira upotreba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je Profesionalna vatrogasna jedinica pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih subjekata ili službi u općini, a naročito u situacijama:

- intervencije u cestovnim i željezničkim nesrećama,

- složene saobraćajne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila,

- u saobraćaju kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih materija na javnoj saobraćajnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,

- kod utvrđivanja prisutnosti otrovnih i nagrizajućih materija,

- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,

- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih materija,

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovodilac stručnih službi privrednog društva ili ustanove koja s opremom raspolaže ili građanin koji raspolaže potrebnom opremom i sredstvima.

Poziv za pružanje pomoći upućuje se putem Operativnog centra civilne zaštite ili rukovodioca Službe za civilnu zaštitu Općine Doboj Istok.

| DOBOJ ISTOK |
| --- |
| Vrsta vozila | Kom | Vlasnik |
| Kamion kapaciteta 12 m3 | 3 | DOO "Grimig" |
| Utovarivač | 3 | DOO "Grimig" |
| Rovokopači | 6 | DOO "Grimig" |
| Labudica | 1 | DOO "Grimig" |
| Kamion kapaciteta 12 m3 | 5 | DOO "Karavdić" |
| Kamion šleper | 5 | DOO "Karavdić" |
| Utovarivač | 4 | DOO "Karavdić" |
| Labudica | 3 | DOO "Karavdić" |
| Kamion kapaciteta 12 m³ | 12 | DOO “Rial šped” |
| Buldožeri | 2 | DOO “Rial šped” |
| Utovarivač | 2 | DOO “Rial šped” |
| Rovokopač | 3 | DOO “Rial šped” |
| Labudica | 2 | DOO “Rial šped” |

1.13. Nazive građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar

većih  razmjera

Procjenom ugroženosti od požara  za područje općine Doboj Istok (tačka 7.) obuhvaćena su pravna lica u privredi i objekti s gledišta povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara. U narednoj tabeli dat je prikaz građevina na kojima se mogu očekivati požari većih razmjera.

Građevine na kojima se mogu očekivati požari većih razmjera

| Red. Broj | Naziv pravnog lica | Klasifikacina šifra građevine i oznaka grupe građevine | Kategorija požarne ugroženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevine Benzinska stanica „Zedina”(Klokotnica), |  |  |
| 2. | Građevine Benzinska stanica „ Zedina (Mala Brijesnica), |  |  |
| 3. | Građevina Benzinske stanice „Nestro“ (Velika Brijesnica); |  |  |
| 4. | Građevine Benzinska stanica “Škrebo” (Mala Brijesnica) |  |  |
| 5. | Građevine JU Dječije obdanište |  |  |
| 6. | Građevine srednjih škola: Mješovita srednja škola Velika Brijesnica i Sportska sala |  |  |
| 7. | Građevine Doma kulture Klokotnica |  |  |
| 8. | Građevine osnovne škole” ” Klokotnica sa područnom školom u Stanić Rijeci i Klokotnici (Habibovići) i sportskom dvoranom |  |  |
| 9. | Građevina stambeno poslovnog objekta u Velikoj Brijesnici (PS Doboj Istok, Centar za socijalni rad, službe za upravu općine, KP”Čisto”, Tuzlanska banka, stanogradnja i dr.) |  |  |
| 10. | Građevine JP BiH Telekom Sarajevo d.d. direkcija Tuzla, Odjeljenje Doboj Istok |  |  |
| 11. | Građevine Prodajnog centra Konzum |  |  |
| 12. | Građevine JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa područnim ambulantama u MZ-a. |  |  |
| 13. | Građevine Tehničkog pregleda Doboj Istok |  |  |
| 14. | Građevine objekata visine preko 22 m, bez obzira na namjenu. |  |  |
| 15. | Građevine JP Direkcija cesta FBiH”Federalne direkcije za ceste Sarajevo – magistralna cesta Doboj-Tuzla |  |  |
| 16. | Građevine Direkcija cesta Tuzla- Regionalne ceste Doboj Istok- Lukavica |  |  |
| 17. | Građevine Ceste i ulice (gradske ulice, lokalne ceste i nekategorisani putevi) na području općine Doboj Istok |  |  |
| 18. | Građevine prodajnog centra “Emos-Trade” u Klokotnici i Brijesnici Maloj |  |  |
| 19. | Šume TK - šumski putevi kroz područja sa uvećanim požarnim rizikom |  |  |
| 20. | Građevine osnovnih škola: JU OŠ Brijesnica u Brijesnici Velikoj sa područnom školom u Brijesnici Maloj. |  |  |
| 21. | Građevine Elektrodistribucija-Poslovna jedinica Gračanica i Elektroprenos sa lokalnim elektrčnim vodovima i relejnim tornjevima u nasljenim mjestima i na terenu sa uvećanom požarnom opasnosti, kao i dalekovodi preko 35 kV |  |  |
| 22. | Građevine Vjerskih objekata (džamije i mesdžidi) na području općine Doboj Istok |  |  |
| 23. | Građevine doo Manico, Industrijska zona |  |  |
| 24. | Građevine doo Trenica prom, industrijska zona |  |  |
| 25. | Građevine prodajnog centra doo Suhopoljka, Klokotnica |  |  |
| 26. | Građevine doo Rebronja, Brijesnica Belika |  |  |
| 27. | Građevine doo Mlinpex, Brijesnica Mala |  |  |
| 28. | Građevine MFS Emaus, Klokotnica |  |  |
| 29. | Građevine doo Kismet, Brijesnica Mala |  |  |
| 30. | Građevine doo Škrebo, Industrijska zona |  |  |
| 31. | Građevine doo Rial- šped, Industrijska zona |  |  |
| 32. | Građevine doo Remont zanat, Industrijska zona |  |  |
| 33. | Građevine doo Kntić Company, Industrijska zona |  |  |
| 34. | Građevine doo Vegafruit, Industrijska zona |  |  |
| 35. | Građevine doo Concentrana vett, Industrijska zona |  |  |
| 36. | Građevine doo Kim, Klokotnica |  |  |
| 37. | Građevine CLK Interpromet, Klokotnica |  |  |
| 38. | Građevine K.R. Benitex, Stanić Rijeka |  |  |
| 39. | Građevine doo Radnik, Industrijska zona |  |  |
| 40. | Građevine doo Urban, Industrijska zona |  |  |
| 41. | Građevine stambenih objekata u Klokotnici, Brijesnici Velikoj i Maloj (Građevine sa 8 i više stanova) |  |  |

Kroz analizu prostornog stanja objekata na području Općine Doboj Istok procjenjuju se slijedeći mogući izvori od opasnosti:

1.13.1 Opasnost od nastanka požara prisutna je u svim stambenim objektima na cijelom prostoru općine.

Ova opasnost je izražena tokom cijele godine, a posebno je izražena u jesen i zimu kada stanovništvo obezbjeđuje ogrev za zimu.

U podrumskim i tavanskim prostorijama uskladištavaju se velike količine lakozapaljivog materijala (drvo,ugalj, nafta,plin i druge lakozapaljive materije) koje mogu izazvati požar.

Struktura materijala nosivih konstrukcija bi bila oslabljena, time i stabilnost stambene zgrade, izolacija na električnim instalacijama bi izgorila što bi dovelo do pojave kratkog spoja, kvara na instalacijama i niz drugih posljedica.

1.13..2. Objekti u okviru industrijskog kompleksa za proizvodnju predmeta od plastike i tekstila.

1.7.3. Objekti u okviru drvne industrije zbog specifičnosti tehnologije osjetljive za nastanak i razvoj požara, zbog skučenosti proizvodnog i manipulativnog prostora :

1.7.4. Crnogorične i bjelogorične šume na području općine, a s obzirom na osjetljivost šuma od požara i prisutnosti velikog broja izletnika što može dovesti do nastanka požara i ogromnih posljedica, tim prije što su ova područja resursi za privrednu djelatnost općine,

1.7.5.  Sportske dvorane zbog velikog broja posjetilaca,

1.7.6. JZU Dom zdravlja Doboj Istok zbog značaja javnih objekata i velikog broja posjetilaca,

1.7.7. Sve osnovne i područne škole na teritoriji općine, JU Mješovita srednja škola  zbog velikog broja učenika i djece,

1.7.8. Benzinske stanice zbog osjetljivosti na požar naftnih derivata i velikih količina ovih materija,

1.7.9. Zgrada Općine, BH Pošte sa sjedištem na području općine , BH Telekom sa sjedištem na području općine, JP „Čisto“,Policijska stanica, tržni centri, robne kuće,banke , zanatski centri i dr. zbog velikog broja posjetilaca.

Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina moraju sprovoditi mjere zaštite od požara koje podrazumijevaju organizacijske, tehnološke, i tehničke mjere koje smanjuju rizik od požara i povećavaju požarnu sigurnost, a takođe su dužni poduzimati i starati se o svim propisanim preventivnim mjerama zaštite od požara i eksplozije regulisane članovima 9., 10. i 11. Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrastavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara (“Službene novine FBiH”, broj: 79/11) .

Obavezuju se Vlasnici, korisnici i upravitelji građevina iz kategorije požarnih ugroženosti PU1 i PU2 da su obavezni svoje planove dostaviti Službi za civilnu zaštitu .

Otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Procjenom su određena i šumska područja sa povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara i gdje se  mogu očekivati požari većih razmjera i to:

Šumske površine po vrstama i kategorijama

Što se šuma kao resursa tiče najveći dio šuma na području općine Doboj Istok se nalazi u privatnom vlasništvu. Radi se o mješovitim listopadnim šumama gdje dominiraju: bukva, hrast, lipa, grab i druge šumske kulture. Ukupna drvna masa se procjenjuje na 170.952 m3 sa većim udjelom ogrevnog u odnosu na tehničko drvo, godišnjeg prirasta 5m3 po hektaru i godišnjeg etata u iznosu od 70 % od godišnjeg prirasta.

Trenutno na općini je registrovano 5 drvoprerađivačkih preduzeća koje svoje potrebe za sirovinom podmiruju kupovinom tehničkog drveta izvan područja naše općine.

Tabela : površina i struktura šuma prema vlasništvu

| r.br. | Subjekti gazdovanja šumama | Državni sektor (ha) | Privatni sektor (ha) | Ukupno (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Privatni i državni | 8,4 | 1248,6 | 1257 |

Izvor: Zavod za statistiku

Tabela: Struktura šuma

| R.br. | Struktura šuma | Površina (ha) | Bruto masa, bruto prirst i bruto etat (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zaliha drvene mase | Godišnji prirast | Godišnji etat |
| 1. | Državne šume | 8,4 | 1142,4 | 42 | 29,4 |
| 1.1. | Lišićari | 2,4 | 326,4 | 12 | 8,4 |
| 1.2. | Četinari | 6,0 | 816 | 30 | 21 |
| 2. | Privatne šume | 1248,6 | 169809,6 | 6243 | 4370 |
| 2.1. | Lišićari | 1248,6 | 169809,6 | 6243 | 4370 |
| 2.2. | Četinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ukupno | 1257 | 170952 | 6285 | 4399,5 |

Izvor: odjelenje za privredu / gospodarstvo

Planom zaštite šuma od požara JP“ Šume TK“ DD Kladanj, broj:5623/11 od 14.06.2011.godine regulisana je zaštita šuma, šumskih zemljišta i objekata od požara za područje kojim gazduje JP“ Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj, a naročito: procjena ugroženosti od požara, organizacija zaštite od požara, preventivne i druge mjere koje će se preduzimati na zaštiti šuma, osmatranje i dojava požara, tehnička oprema i punktovi za gašenje požara, putevi unutar šumskih gazdinstava, izvorišta vode i kaptaže, angažovanje vatrogasnih jedinica, angažovanje interventnih jedinica, sadejstvo na terenu, operativno-tehnički plan gašenja požara, otkrivanje i dojava požara.

Zaštita od požara na nivou JP“Šume TK“DD Kladanj odvija se preko službe za uzgoj i zaštitu.

Odjeli naročito ugroženi od požara na području općine Doboj Istok su: Lokalitet Kose, Biljevine, Oblić i lokalitet Male Brijesnice, a to su odjeli pod kulturama četinara i lišćara, a koji su rizični za šumski požar ukupne površine od  oko 4-5 ha.

Ugrožena izletišta su :lokalitet „Gaj“ Mala Brijesnica i širi prostor lokaliteta Duje                                 pod kulturama četinara i lišćara, Lovačka kuća na Biljevinama, Duje, Bandri i Maloj Brijesnici.                 .

Površine šuma rizične od mina su od Oblića do Ciganišta (granice označene znakovima trajnog obilježavanja iz Federalnog dijela, a od strane entiteta RS-e označene znakovima hitnog obilježavanja od strane BH MAC-a ).

Prohodnost puteva za vatrogasna vozila se odvija po relacijama:

- Doboj Istok –Klokotnica- Lukavica – Lukavica Rijeka,

- Doboj Istok- Stanić Rijeka-Hodžići                      ,

- Doboj Istok- Klokotnica-V.Brijesnica- M.Brijesnica

Način čišćenja poljoprivrednih površina, odnosno ukoliko se čišćenje vrši spaljivanjem, regulisano je Zakonom o pljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH“,broj:01/98 i 52/09 ).

U cilju onemogućavanja nastanka požara potrebno je:

1. čistiti i uništavati korov,

2. kositi travu i uništavati je prije sušenja,

3. uklanjati šiblje, suho granje, travu i ostale gorive materije izvan pojasa,

4. organizovati nadzor i obilazak, posebno na najugroženijim pojasevima i strminama.

Zadužena lica za šume na području općine Gračanica su: Delić Hazim – lugar, 061 294-667, Havić Zaim – poslovođa, 061 733-569, Ahmetagić Abdulah - tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma, 061 195 849 i 791 801 koji je ujedno i član štaba, Delić Senad - lugar za privatne šume,         tel. 061 664 588, Mujanović Amir - lugar za privatne šume,    tel.  061 744 118 i Duraković Osman- lugar - kurir za privatne šume, tel. 061 393 217.

U slijedećoj tabeli prikazan je  Spisak lica i šumara zaduženih za državne i privatne šume.

Spisak lica i šumara zaduženih za državne i privatne šume

| LICA I ŠUMARI ZADUŽENI ZA DRŽAVNE ŠUME |
| --- |
| R.br | Ime i prezime | Kontakt telefon | Rejon |
| 1. | Abdulah Ahmetagić | 061/195 – 849 | Član štaba za zaštitu od požara JP “ŠUME TK” |

| LICA I ŠUMARI ZADUŽENI ZA PRIVATNE ŠUME |
| --- |
| R.br | Ime i prezime | Kontakt telefon | Rejon |
| 3. | Senad Delić | 061/664 – 588 | Doboj Istok – Sjepan Polje, Lukavica, Donji i Gornji Skipovac |

Mjere zaštite u šumama i šumskom zemljištu su: zabrana loženja vatre na udaljenosti manjoj od 200 m od šume , zabrana pušenja, zabrana ulaska motornim vozilima u šumske komplekse, propisan način čišćenja šumskog otpada, zabranu bacanja i deponovanja otpada, zakonska eksploatacija šuma, način izdavanja odobrenja za izgradnju objekata u šumskim predjelima, koja podrazumijeva i zabranu izgradnje fabrika i drugih objekata koji rade sa otvorenim plamenom na udaljenosti manjoj od 300 m od granice šume i dr.

1.14.  Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije

Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije prikazane su u slijedećoj tabeli:

Pregled lokacija skladišta krutih zapaljivih materija, tečnosti, gasova i eksplozivnih materija

| PODACI O OPASNIM MATERIJAMA |
| --- |
| Red br. | Naziv firme i adresa | Lokacija skladišta krutih zapalj.materija, tečnosti, gasova i eksplozivn. Materija | Površina (m2) | Vrsta krutih zapaljivih mater.,tečnosti, gasova i eksplozivnih materija | Količina (l,t,m3) |
| 1. | D.O.O. Vegafruit | Brijesnica Mala | 74 | Dizel gorivo Mazut | 18.000 l 9 t |
| 2. | MFS Emaus | Klokotnica | 80 | Ugalj Drvo | 320 m³ |
| 3. | JU OŠ Klokotnica /centralna škola/ Područna škola: -Dolić-Habibovići -Stanić Rijeka | Klokotnica Klokotnica Stanić Rijeka | 30 10 10 | Ugalj,drvo Ugalj,drvo Ugalj,drvo | 100 m³ 10 m³ 10 m³ |
| 4. | JU Dječije obdanište | Brijesnica Mala | 50 | Drvo Koža,tekstil,guma | 2 t |
| 5. | D.O.O. Remont zanat | Brijesnica Mala | 30 | Motorno ulje, Acetilen,propan-butan | 400 l 90 l |
| 6. | D.O.O. Obnova cop i Grimig | Stanić Rijeka | 30 | Dizel gorivo Motorno ulje | 5.000 l 400 l |
| 7. | D.O.O. Zedina /benzinska pumpa/ | Klokotnica Brijesnica Mala |  | Naftni derivati Plin | 200 m³ 20 m³ |
| 8. | D.O.O. Nestro /benzinska pumpa/ | Brijesnica Velika |  | Naftni derivati | 100 m³ |
| 9. | D.O.O. Škrebo /benzinska pumpa/ | Brijesnica Mala |  | Naftni derivati Plin | 100 m³ 10 m³ |
| 10. | D.O.O. Kismet | Brijesnica Mala |  | Tekstil |  |
| 11. | D.O.O. Trenica prom | Brijesnica Mala |  | Drvo | Od 500 do1000 m³ |
| 12. | D.O.O. Manico | Brijesnica Mala |  | Drvo | Od 500 do 1000 m³ |
| 13. | D.O.O. Rial šped | Klokotnica |  | Naftni derivati Mazut |  |

1.15. Obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavanje taktičko-operativnih planova

gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje

periodičnog  uvježbavanja i provjere efikasnosti predviđenih

taktičko-operativnih elemenata za objekte privrednih društava i drugih

organizacija i zajednica i državnih i drugih organa

Vatrogasne jedinice su dužne da sačine operativno-taktičke planove gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom za objekte od posebnog značaja (javne, kulturne, istorijske i sl.) ili objekte u kojima je prisutan izrazit stepen ugroženosti od požara i eksplozija.

Uz primjenu tih planova vrše se uvježbavanja vatrogasne jedinice u cilju efikasne i brze lokalizacije eventualnog požara.

Kroz vježbe vatrogasnih jedinica uočit će se nedostaci jedinice, kojima će se analizirati i posvećivati posebna pažnja u cilju poboljšanja postojećeg stanja.

1.16. Zadatak operativnih centara civilne zaštite opština

Operativni centar civilne zaštite u slučajevima neposredne opasnosti ili u toku opasnosti vrši prikupljanje informacija o opasnostima na određenom području. Poslije toga, provjerava tu informaciju i ako utvrdi opasnost izvještava nadležna tijela zavisno od značaja za otklanjanje opasnosti: Službu za civilnu zaštitu Doboj Istok, PS Doboj Istok, šefa službe za civilnu zaštitu, elektrodistribuciju, Dom zdravlja-hitnu pomoć, Općinskog načelnika, kao i komandanta i načelnika OpŠCZ.

Po naređenju Općinskog štaba u slučajevima velikih požara, Operativni centar će aktivirati i sistem za uzbunjivanje građana na ugroženom području. U slučajevima angažovanja većeg broja vatrogasnih jedinica i snaga zaštite i spašavanja putem operativnog centra prenosit će se uputstva i naredbe od strane Općinskog štaba civilne zaštite koji rukovodi akcijama zaštite i spašavanja.

Dojava opasnosti u operativni centar se vrši putem telefona 121 ili 720-623 ili putem radio veze sa kojima je operativni centar uvezan.

Pregled telefonskih brojeva općinskih operativnih centara civilne zaštite na

području kantona i Federacije

| Redni Broj | NAZIV | MJESTO | TELEFON | FAX | MOBITEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Federalni operativni centar | Sarajevo | 033 767-560 |  |  |
| 2 | Kantonalni operativni centar | Tuzla | 035 315-710 | 315-711 | 061 146-582 |
| 3 | Općinski operativni centar | Banovići | 035 875-246 |  | 063 349-921 |
| 4 | Općinski operativni centar | Čelić | 035 660-894 | 668-672 |  |
| 5 | Općinski operativni centar | Doboj-Istok | 035 720-632 | 720-623 |  |
| 6 | Općinski operativni centar | Gračanica | 035 706-985 | 706-985 | 061 830-420 |
| 7 | Općinski operativni centar | Gradačac | 035 816-985 | 817-302 | 061 885-807 |
| 8 | Općinski operativni centar | Kalesija | 035 631-162 |  | 061 734-581 |
| 9 | Općinski operativni centar | Kladanj | 035 628-400 | 622-060 | 061 131-921 |
| 10 | Općinski operativni centar | Lukavac | 035 553-248 | 035 553-248 |  |
| 11 | Općinski operativni centar | Sapna | 035 599-551 | 035 599-555 |  |
| 12 | Općinski operativni centar | Srebrenik | 035 647-140 | 035 647-141 |  |
| 13 | Općinski operativni centar | Teočak | 035 631-162 |  | 061 734-581 |
| 14 | Općinski operativni centar | Tuzla | 035 253-133 | 253-153 | 061 943-053 |
| 15 | Općinski operativni centar | Živinice | 035 774-496 | 035 774-496 | 061 723-477 |

1.17. Način dojave požara i postupak odgovornih lica po primljenoj obavijesti o

nastanku požara

Svaki građanin koji primijeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge.

Ukoliko građanin ili drugo lice nije u mogućnosti da ugasi požar, dužan je da o požaru odmah obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite ili policiju.

Pravna lica, državni organi i druge institucije su dužna urediti pitanja koja se odnose  na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara propisana u  članu 24. Zakona o zaštiti od požara, a u uslovima u kojima dođe do požara ili kad saznaju za požar, dužna su preduzeti sve potrebne mjere zaštite i pristupiti gašenju požara i istovremeno o tome odmah obavijesiti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite ili stanicu policije.

Dojava požara moguća je putem telefona PS doboj Istok na broj: 122 ili 035 720-100 ili  putem Operativnog centra civilne zaštite na broj 121 ( Radnim danom od 07 i 30 do 16,00) ili na drugi način.

Nakon dojave, dežurni policajac provjerava vjerodostojnost dojave i prikuplja potrebne podatke o mjestu požara, da li postoji opasnost po život i  zdravlje ljudi, obimu i veličini požara, lične podatke o osobi koja je prijavila požar i drugim podacima koji mogu doprinijeti pravovremenoj i uspješnoj intervenciji vatrogasne jedinice, o čemu upoznaje rukovodioca Službe za civilnu zaštitu koji ODMAH procjenjuje situaciju i preduzima odgovarajuće aktivnosti.

1.18. Sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara i njihova

upotrebljivost.

Općinski operativni centar CZ nadležan je za vršenje sljedećih poslova:

1)    vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na        području općine i te podatke i informacije dostavlja nadležnim organima općine i kantonalnom operativnom centru CZ, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru CZ na način predviđen  Pravilnikom o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite;

2)    prenosi naredbe Federalnog, kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području općine;

3)    prima, priprema i šalje izvještaje nadležnim organima općine i kantonalnom operativnom centru CZ o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku sprovođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na području općine;

4)    prenosi saopćenja javnim medijima općine o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže;

5)    ostvaruje stalni kontakt sa operativnim centrima CZ susjednih općina i sa kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama i postupa po nalozima i zahtjevima kantonalnog operativnog centra CZ;

6)     vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području općine koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost tog centra.

Značajna uloga u slučaju javnog obavještavanja građana o nastanku požara, može se osigurati kroz lokalnu radio stanicu Gračanica, korištenjem razglasa na vjerskim objektima i na druge načine.

2. Otklanjanje nedostataka i dogradnje sistema vatrodojave i

obavještavanja

Osnovni nedostatak siastema za obavještavanje je davanje nepotpunih i netačnih informacija i takav način obavještavanja utiče na kvalitet i efikasnost djelovanja profesionalne vatrogasne jedinice.

Pored naprijed navedenog, zbog nepostojanja vlastite vatrogasne jedinice, najčešće se dojave požara dojavljuju policijskoj stanici, koja prijavu proslijeđuje rukovodiocu Službe za civilnu zaštitu, što čini duži put do intervencije vatrogasaca.

Takođe ne postojanje stalnog dežurstva u Elektrodistribuciji-Poslovnica u Gračanici i Doboj Istoku, kao i Elektro-prenosu u Gračanici i Doboj Istoku usporava rad snaga u gašenju požara.

Putem obuke stanovništva i drugim vidovima edukacija ukazivati na važnost upućivanja pravovremene informacije sa svim raspoloživim podacima na pravo mjesto.

3. Izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspješno

provođenje akcija gašenja požara i bezbjednu evakuaciju i spašavanje

ljudi i materijalnih dobara

Za efikasno korištenje opreme i sredstava prilikom intervencije potrebno je kod izgradnje mostova, puteva, kao i pri regulaciji saobraćaja u samom gradu, voditi računa o uslovima koji moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi do građevine ili objekta kako bi se vatrogasnoj tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja požara (Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama ( ”Službene novine F BiH”, broj: 70/12).

Vatrogasni pristupi moraju biti osigurani:

- najmanje sa jedne strane, i to duže, kod građevina niske stambene izgradnje ( prizemne i

jednospratne) i kolektivnog stanovanja, te građevina koja imaju obostrano orjentisane stambene jedinice, a čija visina ne prelazi četiri sprata;

- najmanje s dvije duže strane građevine kod građevina i prostora za javne skupove ( kinematografi, pozorišta, koncertne dvorane,sportske dvorane, prostori za vjerske obrede i sl.) građevina namijenjena odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina, kao i stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orjentisanim stambenim jedinicama, stambenim građevinama koje imaju više od četiri sprata, te svim drugim građevinama i prostorima u kojima se okuplja, radi i boravi više od 100 osoba;  kod pojedinih kategorija građevina, bez obzira na namjenu, ovisno o tlocrtnoj prostranosti i razvedenosti građevina, konfiguraciji terena, te  izgrađenosti i okoliša.

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine:

-  javnih saobraćajnica;

-  pristupnih puteva do građevine;

-   prolaza kroz građevinu;

- građevina ( rampe, ploče uzdignutih pješačkih staza uz građevinu, površine nižih dograđenih     dijelova građevina uz više građevina i sl.);

- trotoara predviđenih za pješake, kao i

-  sve ostale površine na terenu koje omogućavaju siguran prolaz i rad vatrogasnih vozila.

Vatrogasne pristupe treba planirati tako da omogućavaju kretanje vozila vožnjom unaprijed, a slijepi vatrogasni pristupi duži od 100 m moraju na svom kraju imati okretališta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

Iz prethodnog proizilazi da vatrogasni putevi i prilazi treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- pristupni put i plato za intervenciju moraju imati saobraćajnicu nosivosti najmanje 10 t osovinskog  pritiska,

- širina jednosmjernog puta ne može biti manja od 3,5 m,

- širina površine za manipulaciju vatrogasnom tehnikom treba da iznosi minimalno 5,5 m za objekte  visine do 40 m, a za objekte visine preko 40 m treba da iznosi minimalno 7 m,

-  širina podvožnjaka najmanje 4 m,

-  visina podvožnjaka, visina ulaznih kapija u krug pravnih lica, prilaz u dvorište stambenih blokova, najmanje 4,5 m,

-  mostovi ne smiju sužavati put.

U industrijskim preduzećima i kod objekata za javnu upotrebu i objekata gdje se sakuplja i boravi veći broj lica, moraju se obezebjediti prilazi sa najmanje dvije strane.

Izgrađenost putne mreže, a posebno modernizovane je jedan od značajnih faktora koji mogu uticati na brzinu intervencije vatrogasnih jedinica i uspješnost u lokalizovanju požara.

Cestovnu mrežu na teritoriji općine Doboj Istok čine slijedeće ceste:

| Red. Br. | KATEGORIZACIJA PUTA | Dužina puta u km |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magistratni put | 10 |
| 2. | Lokalni asfaltirani putevi kroz naselja | 32,5 |
| 3. | Lokalni makadamski putevi kroz naselja | 17 |
| 4. | Nekategorisani lokalni putevi (približno) | 21,5 |

Svi putevi su u dosta dobrom stanju i mogu se normalno koristiti izuzev nakategorisanih putnih pravaca koji su u dosta losem stanju zbog cinjenice da se ne održavaju redovno, a koriste se najvecim dijelom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Dolazak vatrogasnih vozila moguć je do svih centara mjesnih zajednica i većine naseljenih područja općine.

Klimatski uvjeti utiču na prohodnost puteva.

U zimskom periodu sa izraženim sniježnim padavinama prohodnost lokalnih i nekategorisanih puteva, a dijelom i regionalnih cesta bila bi znatno smanjena, što bi usporilo ili onemogućilo efikasnu intervenciju gašenja požara na pojedinim područjima općine.

Šumski putevi

Veliki značaj za zaštitu šumskih kompleksa ima razvijenost mreže šumskih puteva.

Najznačajniji putevi do šumskih kompleksa su : Doboj Istok-Lukavica- Lukavica Rijeka, Doboj Istok – Magistralni put - Brijesnica Velika, Doboj Istok – Magistralni put – Brijesnica Mala, Doboj Istok -  Magistralni put – Stanić Rijeka, Klokotnica – Magistralni put – Habibovići, Klokotnica – Magistralni put – Ahimbašići.

Šumski putevi unutar šumskih kompleksa se ne održavaju redovno i u tom cilju potrebno je da pravna lica koja gazduju šumama i vlasnici privatnih šuma pristupe izgradnji i redovnom održavanju šumskih puteva.

Parkiranje vozila na gradskim saobraćajnicama treba biti regulisano tako da je u svim ulicama osigurana najmanja širina slobodnog puta od 3,5 m. U ulicama gdje to nije moguće treba zabraniti parkiranje.

O svim komunalnim radovima na opravkama ili rekonstrukcijama saobraćajnica, mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka prethodno se mora obavjestit Služba za civilnu zaštitu Općine Doboj Istok o vremenskom periodu rada i mikrolokaciji.

- Izgradnja ili rekonstrukcija objekata i sistema za obezbjeđenje vode ili drugih sredstava za gašenje požara

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Unutrašnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava sa vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom:

unutrašnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara moraju se štititi: građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima, građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uslovima građenja iz područja zaštite od požara, građevine za koje je to zahtjevano prostornim planom, građevine koje svojim značenjem spadaju u PU1, PU2 ili PU3 kategoriju ugroženosti od požara, mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama, garaže i parkirališta u građevinama površine veće od 100 m2, građevine i prostori za trgovinu površine veće od 100 m2, podzemne etaže površine veće od 100m2, mjesta stalnog zavarivanja unutar  građevine.

Etažni vlasnici imaju obavezu postojeću unutrašnju hidrantsku mrežu, kolektivnih stambenih objekata, dovesti u ispravno stanje kako bi se ista koristila svojoj namjeni.

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

vanjskom hidrantskom mrežom moraju se štititi: građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisom, građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uslovima građenja iz područja zaštite od požara, građevine i prostori koji spadaju u PU1, PU2 ili PU3 kategoriju ugroženosti.

U cilju uspješnosti provođenja akcije gašenja požara i obezbjeđenja vode za gašenje požara, potrebno je dati ocjenu stanja infrastrukturnih sistema u pojedinim oblastima vodoprivredne djelatnosti te poduzeti slijedeće mjere:

- optimalizacija i racionalno korištenje postojećih izvorišta pitke vode, povećanje

minimalne izdašnosti izvorišta  i dogradnja novih zahvatnih objekata na

izvorištima općine,

- na području općine potrebna je rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže , odnosno                                                                             sistema vodosnabdjevanja, kao i izgradnja hidrantske mreže ,

Ručni aparati za gašenje požara jesu naprave koje omogućavaju izbacivanje sredstva za gašenje početnih požara. Aparati za gašenje požara izrađuju se kao ručni i prijenosni i prijevozni.

Aparati za početno gašenje požara postavljaju se u objektima površine veće od 20 m2, kao i prevoznim sredstvima propisano Zakonom o saobraćaju i Pravilnikom o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja, a broj, vrsta i veličina vatrogasnog aparata određuje se u skladu sa klasom požara, površinom građevine i proračunom požarnog opterećenja.

U kolektivnim stambenim objektima nedostaje oko 90% aparata za početno gašenje požara. U cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara pored aparata za početno gašenje požara potrebno je da pravna lica, javne ustanove, građani- etažni vlasnici i građani vlasnici stambenih zgrada, odnosno kuća obezbijede sredstva i opremu za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana .

5. Rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih uređaja, postrojenja i instalacija

koji zbog svoje istrošenosti ili prekapacitiranosti predstavljaju opasnost

za nastanak,odnosno širenje požara

U cilju uspješnosti provođenja akcije gašenja požara i bezbjedne evakuacije i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, potrebno je poduzeti slijedeće mjere:

- sva pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su u propisanim rokovima i u skladu sa tehničkim propisima vršiti odgovarajuća periodična ispitivanja koja su u funkciji zaštite od požara i o tome voditi odgovarajuću evidenciju,

- najmanje jednom godišnje treba izvršiti pregled trase dalakovoda i izvršiti ispitivanje relejne zaštite dalekovoda. Redovno sjeći naraslo drveće i granje kako bi se održalo minimalno sigurnosno  odstojanje,

- u svim pravnim licima gdje u tehnološkom procesu postoji mogućnost nastajanja eksplozivne smješe plinova para i prašine mora se uraditi Elaborat o zonama opasnosti kako bi se odredio nivo protiveksplozijske zaštite električnih uređaja. Uređaje redovno kontrolisati i održavati u ispravnom stanju,

- sigurnosno osvjeteljenje se mora izvesti i redovno održavati u svim javnim objektima i objektima gdje se okuplja veći broj lica,

- građevine za javnu upotrebu i građevine gdje se okuplja veći broj lica moraju biti podijeljene na požarne sektore,

- koridori za evakuaciju, u građevinama, moraju uvijek biti prohodni i imati određenu širinu radi bezbjedne evakuacije i akcije gašenja požara,

- sve građevine za javnu upotrebu i građevine gdje se ukuplja ili boravi veći broj lica, moraju biti opremljeni audio-vizuelnom opremom koja omogućava brzu i sigurnu evakuaciju i akciju gašenja požara.

6. Potpuno definisanje formacijskog sastava i tehničke opremljenosti

vatrogasnih jedinica uz racionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica na

području opštine u cilju postizanja optimalne osposobljenosti i

iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenju požara i

spašavanju ljudi i materijalnih dobara

Izlazak vatrogasne jedinice na mjesto požara-orjentaciono se određuje po formuli:

Tizl. = 60 x L / Vv

Tizl. = 60 x 9 / 35 (za brdske MZ i za makadamske puteve prosječna brzina vatrogasnog vozila je 25 km/h, a za asfaltirane puteve u ravničarskim dijelovima je 45 km/h) Tizl. = 16 min od centra općine.

Prema procjenama na najudaljenije mjesto općine Doboj Istok je Lukavica Rijeka, Profesionalna vatrogasna jedinica može stići za 16 min od centra općine.

a)    Otvoreni prostor

Sistemom osmatranja i dojave požara na području općine Doboj Istok za proračun potrebnog broja vatrogasaca uzeti su slijedeći elementi:

površina zahvaćana požarom iznosi 314 m2 i kružnog je oblika gdje se požar širi po obimu,

vrijednosti brzine širenja u zavisnosti od brzine vjetra očitava se iz slijedeće tabele:

brzina vjetra  u  km/ h (v)                     10               20                 30                  40

brzina širenja požara u m/min (v1)          1               2,5                  9	      32

iz koje je za ovaj proračun odabrana pretpostavka da je brzina vjetra 10 km/h, a brzina širenja požara 1 m/min.

P = 314 m2

v = 10 km h-1

v1= 1 m min-1

dužina fronta požara (F) računa se tako da se izračuna obim kruga i podjeli sa dva.

P =  r2 x 3,14

P = 100 x 3,14

P = 314 m2

v = 10 km h-1

v1 = 1

povećanje površine požara (Pp) po dolasku na mjesto požara nakon 38 minuta za brzinu širenja požara od 1 m/min.

Pp = F x v1 x t

Pp = 314 x 1 x 38

Pp = 11.932 m2

Pp1 = 314 + 11.932

Pp1 = 12.246 m2

r = 62 m

O = 2 r x 3,14

O = 2 x 62 x 3,14

O = 389 m

F1 = O/2

F1  =  389/ 2

F1 = 194,5 m

Ako se na svakih 15 m dužine fronta požara mora rasporediti po jedan vatrogasac, onda potreban broj vatrogasaca za uspješno gašenje pretpostavljenog požara iznosi:

N = F1/15

N = 194/15

N = 13 vatrogasaca

Pored izvedenog proračuna za potreban broj vatrogasaca koristi se i izvođenje tog broja prema formuli:

Pv = (P + Pp) x n

Pri čemu se vrijednosti „n“ odabire i očitava iz tablice:

Gustoća šume                     Potreban broj dana po čovjeku za gašenje 1 Ha po vjetru = n

slabom             umjerenom           jakom             vrlo jakom

slaba                                      0,5                         1                         2                        3

srednja                                  1                            4                         6                       10

velika                                     2                            5                        10                      20

Za umjeren vjetar i srednju gustoću šume N1 = (P + Pp) x n = 1,2246 x 4 =  5 vatrogasca

Za jak vjetar i srednju gustoću šume N2 = 7 vatrogasaca

Za vrlo jak vjetar i srednju gustoću šume N3 = 12 vatrogasaca

b) Požari zatvorenog prostora

Osnovna taktika gašenja požara odabranog modela ( poslovno stambeni objekat) je arhitektonski nepovoljno rješenje (sa stanovišta gašenja požara) građevine u općini Doboj Istok.

Građevina je locirana u centru MZ Brijesnica Velika na udaljenosti od trinest km od sjedišta profesionalne vatrogasne jedinice.

Požar je zahvatio dnevnu sobu površine 30 m2 dvosobnog stana na 3 spratu.

Do dolaska vatrogasnog odjeljejenja požar je zahvatio površinu od 12 m2 i svake minute se širi za 0,7 m2 min-1.

Objekat je visine do 22 m, bez unutrašnje hidrantske mreže, bez izgrađenih požarnih stepenica i svjetlarnika.

Vrijeme potrebno za gašenje požara na stambeno-poslovnom objektu u Brijesnici Velikoj (S+P+3).

| Red. Broj | Naselje | Sprat | Odjeljenje | Broj vatrogasaca | Vrijeme dojave, sati | Potrebno vrijeme dolaska, s | Vrijeme potrebno za postavljenje pruge, s | Potrebno vrijeme za početak gašenja, s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <1. | Brijesnica Velika | 3 | A | 1+4 | 900 | 1037 | 210 | 1247 |
| 2. | Brijesnica V | 3 | B | 1+4 | 1500 | 1248 | 210 | 1458 |
| 3. | Brijesnica V | 3 | C | 1+4 | 2000 | 1170 | 210 | 1380 |
| 4. | Brijesnica V | 3 | D | 1+4 | 2400 | 975 | 210 | 1185 |

Na osnovu praktičnih saznanja i dugogodišnjih iskustava Profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, vrijeme razvijanja pruge dužine 100 m iznosi  60 s po horizontali, odnosno 3 m po vertikali  (što odgovara 1. spratu).

Uzimajući u obzir naprijed navedeno možemo zaključiti, potrebno vrijeme od dojave požara do početka gašenja požara iznosi 20,6 minuta ili 1247 sekundi ( 1037 s za dolazak na mjesto požara, 180 s za postavljanje pruge i 30 s za dolazak vode na mlaznicu).

Analizirajući navedene podatke dolazimo do saznanja da je požarom zahvaćeno približno 24,42 m2 stana .

Za gašenje požara potrebno je obezbjediti 0,06 l /s/m2, odnosno protok vode na mlaznici od 130,2 l /min.

Za kvalitetnije i sigurnije gašenje požara potrebno je u gašenje uključiti dvije mlaznice kapaciteta po 65  l /min.

Efektivno vrijeme gašenja požara iznosi 15 minuta, uz ukupnu količinu vode od 1953 l.

Iz napred navedenog proizilazi da je za gašenje požara 5. sprata potrebno  5. vatrogasaca.    Ukoliko se radi o potrebi spašavanja ugroženih ljudi  uvećava se i broj vatrogasaca.

Prema kantonalnom Planu zaštite od požara Tuzlanskog kantona Profesionalna vatrogasna jedinica općine Doboj Istok treba da broji najmanje 9.  vatrogasaca.

c) Tehnička opremljenost vatrogasnih  jedinica

Za obavljanje vatrogasnih intervencija na području općine Doboj Istok po formiranju profesionalne vatrogasne jedinice će se planirati opremanje ličnom i zajedničkom opremom i sredstvima za gašenje požara.

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Doboj Istok

Profesionalna vatrogasna jedinica općine Doboj Istok po formiranju će biti osnovna snaga za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području općine Doboj Istok.

Profesionalna vatrogasna jedinica će po formaciji biti vatrogasno odjeljenje i najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj jedinici je 9.

Vatrogasna jedinica Doboj Istok će biti smještena na području MZ Klokotnica i operativno djeluje na cijelom području djelovanja i može intervenisati u roku od  16  minuta od dojave požara do najudaljenije tačke na području općine Doboj Istok (Lukavica Rijeka-9 km ).

Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila (sa jednim vozačem u smjeni)

Vrsta vatrogasnog vozila                                       Postojeći                           Potrebni

broj	                             broj

-  jedno komandno vozilo		                                                                               1

-  jedno navalno vozilo				             			       1

-  jedna autocisterna od 5000-8000 litara vode                                                              1

-  jedno vozilo za gašenje vodom i pjenom			                                           1

-  jedno vozilo vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje požara                         1

Minimalna opremljenost vatrogasnih vozila propisana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice (“ Službene novine Federacije BiH”, broj: 104/12 )

Zaštitna i druga lična oprema vatrogasaca treba biti u skladu sa Uredbom o unoformama, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine FBiH“, broj:8/11).

Dobrovoljno vatrogasno društvo

Na području općine Doboj Istok trenutno nema formiranih dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Vatrogasne jedinice pravnih lica

Radi gašenja požara na objektima i provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, a u skladu sa procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara pravnih lica, a zbog činjenice da se u njima skladište, prerađuju zapaljive, eksplozivne i ostale opasne materije osnivaju se vatrogasne jedinice pravnih lica.

Broj, veličina, smještaj i zadaci navedenih vatrogasnih jedinica utvrđuje se njihovim Planovima zaštite od požara.

Prema trenutnom stanju na području općine Doboj Istok nema formiranih vatrogasnih jedinica u pravnim licima.

7. Periodične akcije uređenja naselja i objekata

U svim pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama i mjesnim zajednicama  mora se jednom godišnje ( najbolje u proljeće) organizovati i provesti akcija čišćenja i uređenja naselja i objekata i to:

-   čišćenje podruma, tavana, hodnika, stepeništa, terena oko objekta od lako zapaljivih materija, smeća i otpadaka,

-   čišćenje otpadaka od poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane u gospodarskim objektima,

-   uređenje i čišćenje  smećarnika i prostora gdje se odlaže smeće,

-   uređenje i čišćenje od korova i visoke trave prostore uz puteve i,

-   uređenje, čišćenje i rasjeka ispod niskonaponske i visoko naponske mreže

U svim pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama i mjesnim zajednicama mora se jednom godišnje ili po ukazanoj potrebi izvršiti uređenje zemljišta u smislu košenja i uklanjanja visoke trave i drugog rastinja.

Član 40.

U svim objektima gdje se koriste dimovodne instalacije mora se najmanje jednom godišnje (pred ložnu sezonu) izvršiti pregled, popravka i čišćenje dimnjaka.

Pravna lica koja upravljaju i gazduju šumama i šumskim zemljištem dužna su svake godine organizovati i provesti akciju kontrole zaštite od požara u šumama i to:

- da li su postavljeni znaci zabrane loženja vatre u šumskom području, naročito na pojedinim izletištima i šumama i stepena igroženosti od požara,

- spaljivanje vatre na određenim mjestima od strane ovlaštenog lica je dozvoljene uz stalni nadzor lica koje je zapalilo vatru, a uz sebe mora imati sredstva za početno gašenje požara,

- utvrditi stanje prohodnosti protivpožarnih prosjeka i putova, kao i prohodnosti prosjeka sa elementima šumskog puta za vatrogasna vozila i tehniku tokom godine i o tome izvjestiti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu općine Doboj Istok,

- da li su u blizini šume nepropisno podignute zgrade, krečane, kamenolomi i drugi objekti,

- u kakvom se stanju nalaze osmatračnice i oprema za dojavu požara,

brojno stanje i opremljenost  interventnih grupa za gašenje požara,

- stanje zaštite od požara u objektima koji se nalaze u šumama,

tehničko stanje izvorišta i akumulacija vode u šumskom području,

- stanje šumskih puteva i šumskih prosjeka,

pravilnost smještaja, manipulacije i korištenja eksploziva, goriva i maziva na šumskim radilištima i magacinima,

- kontrola čišćenja i uklanjanje šumskog otpada.

Zabranjuje se loženje otvorene vatre u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, kao i na drugim zemljištima na udaljenosti do 200 m od ivice šume.

Pravna lica i vlasnici poljoprivrednih površina dužni su svake godine organizovati i provesti akciju kontrole zaštite od požara na poljoprivrednim dobrima i pripadajućim objektima i to:

- da li su postavljeni znaci zabrane loženja vatre i pušenja na požarno opasnim mjestima, naročito u blizini skladišta stočne hrane, skladištima poljoprivrednih proizvoda i skladišta goriva i maziva,

- pravilnosti smještaja stočne hrane i poljoprivrednih proizvoda u odnosu na javne puteve, električne vodove, objekte gdje se loži vatra i druge požarno ugrožene objekte,

- pravilnost smještaja, manipulacije i korištenja goriva i maziva,

- da li su obezbjeđena sredstva i oprema za gašenje požara u objektima i na radnim mašinama za poljoprivredne poslove,

- kontrola  čišćenja i uklanjanje otpada od stočne hrane,

- kontrola drugih specifičnih mjera na poljoprivrednim objektima i površinama.

8. Popis lica odgovornih za provedbu Plana zaštite od požara pravnih lica koja su obavezna izvršiti klasifikaciju i razvrstavanje građevina u kategorije požarne ugroženosti

U skladu sa članom 29. i 160. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („ Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) , Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („ Službene novine Federacije BiH”, broj:79/11) i Stručnog tumačenja Federalnog ministarstva za prostorno uređenje, broj:03-23-2-1478/12 ND od 26.12.2012.godine proizilazi da su vlasnici, korisnici ili upravitelji građevina dužni na osnovu Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj:79/11) izvršiti razvrstavanje svojih građevina u kategoriju požarne ugroženosti.

Na osnovu naprijed navedenog Pravna lica navedena u tabelama će izvršiti klasifikaciju i razvrstavanje svojih građevina u kategorije požarne ugroženosti.

| Red. Broj | Naziv pravnog lica | Klasifikacina šifra građevine i oznaka grupe građevine | Kategorija požarne ugroženosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevine Benzinska stanica „Zedina”(Klokotnica), |  |  |
| 2. | Građevine Benzinska stanica „ Zedina (Mala Brijesnica), |  |  |
| 3. | Građevina Benzinske stanice „Nestro“ (Velika Brijesnica); |  |  |
| 4. | Građevine Benzinska stanica “Škrebo” (Mala Brijesnica) |  |  |
| 5. | Građevine JU Dječije obdanište |  |  |
| 6. | Građevine srednjih škola: Mješovita srednja škola Velika Brijesnica i Sportska sala |  |  |
| 7. | Građevine Doma kulture Klokotnica |  |  |
| 8. | Građevine osnovne škole” ” Klokotnica sa područnom školom u Stanić Rijeci i Klokotnici |  |  |
| 9. | Građevina stambeno poslovnog objekta u Velikoj Brijesnici (PS Doboj Istok, Centar za socijalni rad, službe za upravu općine, KP”Čisto”, Tuzlanska banka, stanogradnja i dr.) |  |  |
| 10. | Građevine JP BiH Telekom Sarajevo d.d. direkcija Tuzla, Odjeljenje Doboj Istok |  |  |
| 11. | Građevine Prodajnog centra Konzum |  |  |
| 12. | Građevine JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa područnim ambulantama u MZ-a. |  |  |
| 13. | Građevine Tehničkog pregleda Doboj Istok |  |  |
| 14. | Građevine objekata visine preko 22 m, bez obzira na namjenu. |  |  |
| 15. | Građevine JP Direkcija cesta FBiH”Federalne direkcije za ceste Sarajevo – magistralna cesta Doboj-Tuzla |  |  |
| 16. | Građevine Direkcija cesta Tuzla- Regionalne ceste Doboj Istok- Lukavica |  |  |
| 17. | Građevine Ceste i ulice (gradske ulice, lokalne ceste i nekategorisani putevi) na području općine Doboj Istok |  |  |
| 18. | Građevine prodajnog centra “Emos-Trade” u Klokotnici i Brijesnici Maloj |  |  |
| 19. | Šume TK - šumski putevi kroz područja sa uvećanim požarnim rizikom |  |  |
| 20. | Građevine osnovnih škola: JU OŠ” Klokotnica” u Klokotnici sa područnim školama u Stanić Rijeci i Klokotnici (Habibovići) i sportskom dvoranom. |  |  |
| 21. | Građevine osnovnih škola: JU OŠ Brijesnica u Brijesnici Velikoj sa područnom školom u Brijesnici Maloj. |  |  |
| 22. | Građevine Elektrodistribucija-Poslovna jedinica Gračanica i Elektroprenos sa lokalnim elektrčnim vodovima i relejnim tornjevima u nasljenim mjestima i na terenu sa uvećanom požarnom opasnosti, kao i dalekovodi preko 35 kV |  |  |
| 23. | Građevine Vjerskih objekata (džamije i mesdžidi) na području općine Doboj Istok |  |  |
| 24. | Građevine doo Manico, Industrijska zona |  |  |
| 25. | Građevine doo Trenica prom, industrijska zona |  |  |
| 26. | Građevine prodajnog centra doo Suhopoljka, Klokotnica |  |  |
| 27. | Građevine doo Rebronja, Brijesnica Belika |  |  |
| 28. | Građevine doo Mlinpex, Brijesnica Mala |  |  |
| 29. | Građevine MFS Emaus, Klokotnica |  |  |
| 30. | Građevine doo Kismet, Brijesnica Mala |  |  |
| 31. | Građevine doo Škrebo, Industrijska zona |  |  |
| 32. | Građevine doo Rial- šped, Industrijska zona |  |  |
| 33. | Građevine doo Remont zanat, Industrijska zona |  |  |
| 34. | Građevine doo Kntić Company, Industrijska zona |  |  |
| 35. | Građevine doo Vegafruit, Industrijska zona |  |  |
| 36. | Građevine doo Concentrana vett, Industrijska zona |  |  |
| 37. | Građevine doo Kim, Klokotnica |  |  |
| 38. | Građevine CLK Interpromet, Klokotnica |  |  |
| 39. | Građevine K.R. Benitex, Stanić Rijeka |  |  |
| 40. | Građevine doo Radnik, Industrijska zona |  |  |
| 41. | Građevine doo Urban, Industrijska zona |  |  |
| 42. | Građevine stambenih objekata u Klokotnici, Brijesnici Velikoj i Maloj (Građevine sa 8 i više stanova) |  |  |

Pravna lica čije su građevine razvrstane u PU1 i PU2 kategorije ugroženosti od požara su obavezne dostaviti svoje planove Službi za civilnu zaštitu i Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici i sastavni su dio ovog Plana .

Pravna lica, državni organi i druge institucije će takođe urediti pitanja propisana u članu 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

8.1. Prilozi plana

8.1.1. Komunalna i druga  preduzeća koja se po potrebi uključuju u akciju gašenja požara

| Red. broj | Komunalno preduzeće | Djelatnost | Telefon | Materijalno tehička sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodidtribucija Tuzla,Poslovnica u Gračanici | Svi poslovi na niskonaponskoj mreži do 35 kV napona | 706-977; 701-451; 304-299; 304-298; |  |
| 2. | Elektroprenos BiH-Ljubače,Trafostanica u Gračanici | Svi zahvati na dalekovodima i pripadajućim postrojenjima 110-400kV | 304-048; 304-049 |  |
| 3. | J.P. „Čisto” | obezbjeđenje vode za gašenje požara, čišćenje prilaznih puteva od snijega i raznih nanosa, odvoz materijala sa opožarenog terena po potrebi prijevoz vode, , ukop uginule stoke | Hodžić Asim i Sofić Rasim 035/ 722 – 697 i 035/720-691 | Grtalice za snijeg, utovarivači, kamioni i cisterne za prijevoz vode |
| 4. | DOO Obnova Cop | Obezbjeđenje vode za piće, odvoz materijala sa opožarenog terena, čišćenje prilaznih puteva. | Mustafić Huso 061/151-120 | Kamioni, cisterna za vodu, utovarivači, grtalice za snijeg |
| 5. | JU Dom zdravlja Doboj Istok | Pružanje prve medecinske pomoći povređenim licima i prijevoz povređenih i njihovo zbrinjavanje. | Dr. Šabić Aladin 035/720-709 035/720-143 /služba hitne medecinske pomoći/ |  |
| 6. | DOO”Suhopoljka” i DOO”Emos-Trade” | Snabdijevanje hranom i vodom | 035/720-463 035/720-016 |  |

8.1.2. Spisak općinskih čelnika koji se upoznavaju o nastalom požaru

|  | Ime i prezime | Adresa stanovanja | Telefoni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posao | Mobitel |  |
| Načelnik općine Komandant Općinskog štaba CZ | Kemal Bratić | Klokotnica - Habibovići | 035/720-023 Fax: 720-416 | 061/391-389 |  |
| Predsjedavajući općinskog vijeća | Ferid Konjić | Brijesnica Velika |  |  |  |
| Rukovodilac općinske službe CZ- Načelnik Općinskog štaba CZ | Delić Sulejman | Stanić Rijeka | 035/720-623 | 064/4086379 |  |
| Policijska uprava- Načelnik Policijska uprava- komandir | Hadžić Hasib | Brijesnica Velika | 035/720-100 | 061/895-420 |  |
| Članovi Općinskog štaba CZ | Mujkić Alirizah | Klokotnica | 035/722-390 | 061/194-451 |  |
| -II- | Mujkić Mustafa | Klokotnica | 035/720-457 | 061/739-075 |  |
| -II- | Bećirović Enes | Lukavac | 035/723-462 | 062/871-873 |  |
| -II- | Hadžić Omer | Grapska | 035/720-776 | 061/391-294 |  |
| -II- | Šabić Aladin | Tuzla | 035/720-709 |  |  |
| -II- | Mustafić Jusuf | Klokotnica | 035/720-343 | 061/705-030 |  |
| -II- | Hodžić Mehmed | Ševarlije | 035/723-220 | 061/937-561 |  |
| -II- | Salih Šišić | Klokotnica | 035/720-623 | 061/958-481 |  |
| -II- | Asim Hodžić | Klokotnica | 035/722-697 | 061/180-089 |  |

8.1.3. Okvirna lična formacija jedinice za zaštitu od požara

Okvirna lična formacija

| Redni broj | NAZIV I SASTAV JEDINICE | BROJ PRIPADNIKA | KVALIFIKACIJA ZANIMANJE – ZVANJE | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Starješina jedinice - Komandir odjeljenja | 1 | Utvrđuje se na osnovu Zakona o zaštiti od poažara i vatrogastvu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Doboj Istok |  |
| 2. | Bolničar | 1 | SSS Medecinske struke | Vozač „B“ Kategorije |
|  | Ukupno | 2 |  |  |
|  | Ekipa |  |  |  |
| 1. | Vođa ekipe | 1 | Mlađi vatrogasni oficir |  |
| 2. | Vatrogasac- vozač | 3 | - | Vozač „C“ kategorije |
| 3. | Vatrogasac | 3 | - |  |
|  | UKUPNO: | 9 |  |  |

8.1.4. Pregled broja vatrogasnih vozila, koja se blagovremeno mogu koncetrisati na jedno mjesto

| Red. Broj | Marka vozila | Kapacitet pumpe | Vakum pumpa | Voda litara | Pjenilo litara | Namjena Vozila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FAP 13/14 | 12/8 | Ima | 7750 l | 250 l | Prateće |
| 2. | IVECO | 8/8 | Ima | 2000 l | - | Navalno |
| 3. | BERLIET 3000 l | 8/8 | Ima | 3000 l | - | Navalno |
| 4. | BERLIET 1900 l | 8/8 | Ima | 1900 l | - | za šumske požare |
| 5. | KOMBI | - | - | - | - | Komandno |

8.1.5. Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila i pregled  minimuma tehničke opreme i

sredstava koje treba da posjeduje vatrogasno odjeljenje („ Službene novine F BiH“,

broj:104/12):

Minimalni broj i vrsta vatrogasnih vozila, koje treba posjedovati vatrogasno odjeljenje je:

- jedno komandno vozilo,

- jedno navalno vozilo,

- jedna autocisterna od 5000 – 8000 litara vode,

- jedno vozilo za gašenje požara vodom i pjenom,

- jedno vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje požara.

Pregled minimuma tehničke opreme i sredstava koje treba da posjeduje vatrogasno odjeljenje je:

|  |  | Potrebno po formaciji | Ima | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čizme gumene-kratke | 5 pari | Da |  |
| 2. | Čizme gumene-ribarske | 2 par | - | Ne |
| 3. | Vatrogasno crijevo Ø 52 mm | 15 kom. | - | Ne |
| 4. | Cijev tlačna Ø 75 mm | 10 kom. | - | Ne |
| 5. | Izolacioni aparat | 2 kpl. | - | Ne |
| 6. | Komplet za pružanje prve pomoći | 1 kpl. | - | Ne |
| 7. | Ljestva kukača | 2 kom. | - | Ne |
| 8. | Ljestva prislanjača | 1 kom. | - | Ne |
| 9. | Ljestva sastavljača | 1 kom. | - | Ne |
| 10. | Međumješalica | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Metlarica za gašenje požara | 4 kom. | Da | - |
| 12. | Mlaznica dubinska «koplje» | 1 kom. | - | Ne |
| 13. | Mlaznica univerzalna Ø 52 mm | 3 kom. | - | Ne |
| 14. | Mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 15. | Motorna pila za drvo | 1 kom. | Da | - |
| 16. | Nosila sanitetska-sklopiva | 1 kom. | - | Ne |
| 17. | Pjenilo | 1000 l | - | Ne |
| 18. | Podvezica za cijev | 4 kom. | - | Ne |
| 19. | Potapajuća pumpa za vodu sa elektromotorom 220 V i produžnim kablom | 2 kom. | 1 | 1 |
| 20 | Rezervna boca s komprimiranim zrakom za izolacione aparate | 4 kom. | - | Ne |
| 21. | Prelaznica Ø 110/75 | 1 kom | - | Ne |
| 22. | Prelaznica Ø 75/52 | 3 kom. |  | Ne |
| 23. | Prenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 | 1 kom. | - | Ne |
| 24. | Punjač za akumulatore prenosnih radio stanica | 1 kom. | - | Ne |
| 25. | Punjač za akumulatore ručnih baterija (po potrebi) | 1 kom. | - | Ne |
| 26. | Razdjelnica trodjelna | 1 kom. | - | Ne |
| 27. | Reflektor prenosni sa stalkom i kablom | 1 kpl. | - | Ne |
| 28. | Ručna akumulatorska lampa u «S» izvedbi | 3 kom. | - | Ne |
| 29. | Ručni aparat za gašenje požara prahom S 9 | 2 kom. | - | Ne |
| 30. | Ručni aparat za gašenje požara ugljen dioksidom CO2 – 5 | 1 kom. | - | Ne |
| 31. | Ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača V 25) | 4 kom. | - | Ne |
| 32. | Uže penjačko 50 m | 2 kom. | - | Ne |
| 33. | Zaštitne rukavice-gumirane | 5 pari | - | Ne |
| 34. | Zaštitne rukavice-kožne | 5 pari | - | Ne |
| 35. | Zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih hemikalija (agresivna sredina) | 2 kpl. | - | Ne |
| 36. | Zaštitne odijelo za prilaz vatri | 2 kpl. | - | Ne |
| 37. | Oprema za obezbjeđenje vode iz prirodnih i vještačkih izvora vode | 1 kpl. | - | Ne |
| 38. | Oprema za dopremu vode iz vodovodne mreže | 1 kpl. | - | Ne |
| 39. | Alat | 1 kpl. | - | Ne |

Pregled minimuma opremljenosti vatrogasnih vozila prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („ Službene novine Federacije BiH“, broj:104/12)

- NAVALNO VOZILO

|  |  | Potrebno po formaci. | Ima | Nema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mlaznica univerzalna Ø 52 mm | 3 kom. | - | Ne |
| 2. | Mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Mlaznica za vodenu maglu | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Radiostanica prijenosna | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Radiostanica ugrađena | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Reflektor na vozilu | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Ručna akumulatorska lampa «S» izvedbi | 2 kom. | - | Ne |
| 8. | Ručni aparat za gašenje požara prahom «S-9» | 1 kom | - | Ne |
| 9. | Ručni aparat za gašenje požara ugljen dioksidom «CO 5» | 1 kom. | - | Ne |
| 10. | Ventil za ograničenje pritiska | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Zaštitne rukavice-kožne | 3 para | - | Ne |
| 12. | Hidrauličke makaze za rezanje,širenje i razvlačenje s patentnim priborom | 1 kpl. | - | Ne |

- oprema za obezbjeđenje vode iz prirodnih i vještačkih izvora vode:

| 1. | Cijev usisna Ø 110 mm | 6 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ključ za cijevi | 2 kom. | - | Ne |
| 3. | Sitka usisna Ø 110 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Uže za usisne cijevi | 2 kom. | - | Ne |

- oprema za dopremu vode iz vodovodne mreže:

| 1. | Hidrantski nastavak | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ključ za nadzemni hidrant | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Ključ za podzemni hidrant | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Natikač za hidrant | 1 kom. | - | Ne |

- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:

| 1. | Vatrogasno crijevo Ø 52 mm | 7 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tlačna cijev Ø 75 mm | 5 kom. | - | Ne |
| 3. | Podvezica za cijev | 2 kom. | - | Ne |
| 4. | Prelaznica Ø 110/75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Prelaznica Ø 75/52 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Razdjelnica trodjelna | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Sakupljač Ø 75/110 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Ublaživač reakcije mlaza | 1 kom. | - | Ne |

- oprema i sredstva za gašenje požara pjenom:

| 1 | Cijev za međumješalicu | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Međunješalica | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Mlaznica za srednje tešku pjenu | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Mlaznica za tešku pjenu | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Posuda s pjenilom 20 l | 5 kom. | - | Ne |

- oprema za zaštitu organa za disanje:

| 1. | Izolacioni aparat | 2 kpl. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rezervna boca s kompromiranim zrakom za izolacioni aparat | 2 kom. | - | Ne |

- razvalni alat i oprema:

| 1. | Željezna kuka («klamfa») | 10 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Žica za vezanje - namotaj | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Makaze za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Ekseri (različiti) | 30 kom. | - | Ne |
| 5. | Čekić (različiti) | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Čepovi za zatvaranje vode i plina | 10 kom. | - | Ne |
| 7. | Bat (malj) drveni | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Dlijeto za drvo | 1 kom. | - | Ne |
| 9. | Špica za beton | 1 kom. | - | Ne |
| 10. | Kliješta stolarska | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Kliješta za cijevi «švedska» | 1 kom. | - | Ne |
| 12. | Ključ «francuski» | 1 kom. | - | Ne |
| 13. | Metar | 1 kom. | - | Ne |
| 14. | Posuda za šutu | 2 kom. | - | Ne |
| 15. | Odvijač (različiti) | 2 kom. | - | Ne |
| 16. | Pila za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 17. | Poluga | 2 kom. | - | Ne |
| 18. | Poluga «S» za vađenje eksera | 1 kom. | - | Ne |
| 19. | Probijač za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 20. | Sjekač za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 21. | Sjekira - tesarska | 1 kom. | - | Ne |
| 22. | Turpija za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 23. | Turpija za drvo | 1 kom. | - | Ne |
| 24. | Svrdlo pužasto | 1 kom. | - | Ne |

- električarski alat:

| 1. | Ispitivač za struju | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kliješta kombinirana | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Naočale - zaštitne | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Odvijač | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Zaštittne rukavice - gumirane | 1 par | - | Ne |
| 6. | Traka za izoliranje | 1 kom. | - | Ne |

- alat:

| 1. | Čaklja | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lopata pobirača | 2 kom. | - | Ne |
| 3. | Lopata - ašov | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Krampa - obični | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Krampa – sjekira | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Poluga velika | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Sjekira šumska | 1 kom. | - | Ne |

- oprema za spašavanje:

| 1. | Ljestva prislanjača | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ljestva rastegača – dvodjelna | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Nosila sanitetska - sklopiva | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Uže čelično za vuču s ušicom | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Uže obično – 25 m | 4 kom. | - | Ne |
| 6. | Uže penjačko – 50 m | 2 kom. | - | Ne |

B) AUTOCISTERNA

| 1. | Lopata pobirača | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mlaznica univerzalna Ø 52 mm | 2 kom. | - | Ne |
| 3. | Mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Krampa – obična | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Prenosna uronjiva pumpa s vodenom turbinom | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Radiostanica prijenosna | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Radiostanica ugradbena | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Ručna akumulatorska lampa «S» izvedbi | 1 kom. | - | Ne |
| 9. | Ručni aparat za gašenje požara prahom «S-6» | 1 kom. | - | Ne |
| 10. | Uže penjačko – 50 m | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Zaštitne rukavice - kožne | 1 par | - | Ne |

- oprema za obezbjeđenje vode iz prirodnih i vještačkih izvora vode:

| 1. | Cijev usisna Ø 110 mm | 6 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ključ za cijevi | 2 kom. | - | Ne |
| 3. | Sitka usisna Ø 110 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Uže za usisne cijevi | 2 kom. | - | Ne |

- oprema za dopremu vode iz vodovodne mreže:

| 1. | Hidrantski nastavak | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ključ za nadzemni hidrant | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Ključ za podzemni hidrant | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Natikač za hidrant | 1 kom. | - | Ne |

- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:

| 1. | Vatrogasno crijevo Ø 52 mm | 7 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cijev tlačna Ø 75 mm | 5 kom. | - | Ne |
| 3. | Podvezica za cijev | 2 kom. | - | Ne |
| 4. | Prelaznica Ø 110/75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Prelaznica Ø 75/52 mm | 2 kom. | - | Ne |
| 6. | Razdjelnica trodjelna | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Sakupljač Ø 75/110 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Ublaživač reakcije mlaza | 1 kom. | - | Ne |

- oprema za zaštitu organa za disanje:

| 1. | Izolacioni aparat | 2 kpl. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rezervna boca s kompromiranim zrakom za izolacioni aparat | 2 kom. | - | Ne |

C) VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM:

| 1. | Bacač za vodu i pjenu (na vozilu) | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mlaznica univerzalna Ø 52 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Mlaznica za srednje tešku pjenu | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Mlaznica za tešku pjenu | 2 kom. | - | Ne |
| 6. | Radio stanica prijenosna | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Radiostanica ugradbena | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Reflektor (na vozilu) | 1 kom. | - | Ne |
| 9. | Ruča akumulatorska lampa u «S» izvedbi | 1 kom. | - | Ne |
| 10. | Ručni aparat za gašenje požara prahom «S-9» | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Ručni aparat za gašenje požara ugljen dioksidom «CO2-5» | 1 kom. | - | Ne |
| 12. | Uže penjačko – 50 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 13. | Zaštitne rukavice kožne | 1 par | - | Ne |

- oprema za obezbjeđenje vode iz prirodnih i vještačkih izvora vode:

| 1. | Cijev usisna Ø 110 mm | 6 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ključ za cijevi | 2 kom. | - | Ne |
| 3. | Sitka usisna Ø 110 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Uže za usisne cijevi | 2 kom. | - | Ne |

- oprema za dopremu vode iz vodovodne mreže:

| 1. | Hidrantski nastavak | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ključ za nadzemni hidrant | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Ključ za podzemni hidrant | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Natikač za hidrant | 1 kom. | - | Ne |

- vatrogasna armatura i tlačne cijevi:

| 1. | Vatrogasno crijevo Ø 52 mm | 7 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cijev tlačna Ø 75 mm | 5 kom. | - | Ne |
| 3. | Podvezica za cijev | 2 kom. | - | Ne |
| 4. | Prelaznica Ø 110/75 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 5. | Prelaznica Ø 75/52 mm | 2 kom. | - | Ne |
| 6. | Razdjelnica trodjelna | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Sakupljač Ø 75/110 mm | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Ublaživač reakcije mlaza | 1 kom. | - | Ne |

- oprema za zaštitu organa za disanje:

| 1. | Izolacioni aparat | 2 kpl. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rezervna boca s kompromiranim zrakom za izolacioni aparat | 2 kom. | - | Ne |

D) VOZILO ZA MANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE I GAŠENJE POŽARA:

| 1. | Dizalica 8 t | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Generator za proizvodnju električne struje | 1 kpl. | - | Ne |
| 3. | Ključ za lift | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Komplet za pružanje prve pomoći | 1 kpl. | - | Ne |
| 5. | Ljestva kukača | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Motorna pila za drvo | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Metlarica za gašenje požara | 2 kom. | - | Ne |
| 8. | Otvarač brave (različiti) | 20 kom. | - | Ne |
| 9. | Radiostanica prijenosna | 2 kom. | - | Ne |
| 10. | Radiostanica ugradbena | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Reflektor prenosni sa stalkom i kablom | 1 kpl | - | Ne |
| 12. | Ručna akumulatorska lampa u «S» izvedbi | 1 kom. | - | Ne |
| 13. | Ručni aparat za gašenje požara prahom «S-9» | 2 kom. | - | Ne |
| 14. | Ručni aparat za gašenje požara ugljen dioksidom «CO2-5» | 1 kom. | - | Ne |
| 15. | Uže penjačko 50 m | 1 kom. | - | Ne |
| 16. | Uže čelično za vuču s ušicom | 1 kom. | - | Ne |
| 17. | Univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta | 1 kom. | - | Ne |
| 18. | Zaštitne rukavice kožne | 3 par | - | Ne |

- oprema za zaštitu organa za disanje:

| 1. | Izolacioni aparat | 2 kpl. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rezervna boca s kompromiranim zrakom za izolacioni aparat | 2 kom. | - | Ne |

- razvalni alat i oprema:

| 1. | Željezna kuka («klamfa») | 10 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Žica za vezanje - namotaj | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Ekseri (različiti) | 30 kom. | - | Ne |
| 4. | Čekić (različiti) | 2 kom. | - | Ne |
| 5. | Čepovi za zatvaranje vode i plina | 10 kom. | - | Ne |
| 6. | Bat (malj) drveni | 1 kom. | - | Ne |
| 7. | Dlijeto za drvo | 1 kom. | - | Ne |
| 8. | Štemajzl za beton | 1 kom. | - | Ne |
| 9. | Kliješta stlorska | 1 kom. | - | Ne |
| 10. | Kliješta za cijevi «švedska» | 1 kom. | - | Ne |
| 11. | Ključ «francuski» | 1 kom. | - | Ne |
| 12. | Metar | 1 kom. | - | Ne |
| 13. | Makaze za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 14. | Odvijač (različiti) | 2 kom. | - | Ne |
| 15. | Pila za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 16. | Bušilica za rupe | 1 kom. | - | Ne |
| 17. | Poluga | 2 kom. | - | Ne |
| 18. | Poluga «S» za vađenje eksera | 1 kom. | - | Ne |
| 19. | Probijač za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 20. | Sjekač za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 21. | Sjekira – tesarska | 1 kom. | - | Ne |
| 22. | Turpija za željezo | 1 kom. | - | Ne |
| 23. | Turpija (rašpa) za drvo | 1 kom. | - | Ne |
| 24. | Svrdlo pužasto | 1 kom. | - | Ne |

- električarski alat:

| 1. | Ispitivač za struju | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Naočale – zaštitne | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Odvijač | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Zaštitne rukavice - gumirane | 1 par | - | Ne |
| 5. | Traka za izoliranje | 1 kom. | - | Ne |
| 6. | Kliješta kombinirana | 1 kom. | - | Ne |

- alat:

| 1. | Krampa – obični | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Krampa – sjekira | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Poluga velika | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Sjekira šumska | 1 kom. | - | Ne |

E) KOMANDNO VOZILO:

| 1. | Megafon | 1 kom. | - | Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Radiostanica prijenosna | 1 kom. | - | Ne |
| 3. | Radiostanica ugradbena | 1 kom. | - | Ne |
| 4. | Ručna akumulatorska lampa u «S» izvedbi | 1 kom. | - | Ne |

Pregled stanja, po vrstama i količinama, drugih sredstava za gašenje požara

(hemijska sredstva)

| Red.broj | Sredstvo | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prah | 150 kg |
| 2. | Pjenilo | 600 l |

8.1.6. Prikaz mjesta gdje su smještena oprema i mehanizacija za gašenje šumskih požara

| Red. Broj | ŠUMSKO GAZDINSTVO „SPREČKO“ | Zaduženo lice | Pregled opreme i sredstava |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protiv požarni punkt – upravna zgrada u Gračanici | Delić Hazim, posl. Za uzg. i zaš. šuma mob. 061-294-667 | -naprtanjača 4 kom.;trnokop 15 kom;kante 1 kom.;lopata 1 kom.;ručna testera 1 kom.;mot. pila 1 kom. |
| 2. | Protiv požarni punkt – „Malešići“ šum. kuća Delić Hazima | Havić Zaim – lugar mob. 061-733-569 | -sjekire 3 kom.;trnokop 10 kom.; lopate 4 kom.;grabljice 6 kom.; testere 1 kom.;mlatilice 10 kom.; naprtnjače 3 kom.;kante 2 kom. table upozorenja o zabrani lož. vatre |

8.1.7. Podaci o broju i položaju hidranata

MZ Klokotnica

| R.broj | MJESTO HIDRANTA | VELIČINA | BROJ | VRSTA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLK Interpromet | 80 | 3 | Nadzemni |  |
| 2 | Suhopoljka – market | 80 | 1 | Podzemni |  |
| 3 | KIM | 80 | 1 | Podzemni |  |
| 4 | Placemos Trade | 80 | 1 | Podzemni |  |
| 5 | BP Zedina | 80 | 1 | Podzemni |  |
| 6 | Rijal Šped DOO | 80 | 1 | Podzemni |  |
| 7 | Škrebo DOO | 80 | 1 | Podzemni |  |
| 8 | Zgrada Općine Doboj Istok | 50 | 2 | Podzemni |  |
| 9 | Dom culture | 50 | 2 | Podzemni |  |
| 10 | OŠ Klokotnica | 50 | 1 | Podzemni |  |
| 11 | Bivši Homik | 50 | 2 | Podzemn |  |

MZ Lukavica Rijeka

| R.broj | MJESTO HIDRANTA | VELIČINA | BROJ | VRSTA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dom kulture | 80 | 1 | Nadzemni |  |

MZ Stanić Rijeka

| R.broj | MJESTO HIDRANTA | VELIČINA | BROJ | VRSTA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dom kulture | 80 | 1 | Nadzemni |  |

MZ Brijesnica Velika

| R.broj | MJESTO HIDRANTA | VELIČINA | BROJ | VRSTA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuća Mehinović Osman - Čaruga | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 2 | Brijesnica Komerc – novi plac | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 3 | Sportska Hala | 80 | 3 | Nadzemni | 2 nisu ugrađena |
| 4 | Zgrada Gromex | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 5 | Dom Kulture | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 6 | Kafe Hard Rock | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 7 | Raskrsnica Ćil | 80 | 1 | Nadzemni | uklonjen nadzemni dio |
| 8 | Raskrsnica Velika Voda | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 9 | Velika Voda | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 10 | Raskrsnica Gaj | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 11 | Put za cerik | 80 | 1 | Nadzemni |  |

MZ Brijesnica Mala

| R.broj | MJESTO HIDRANTA | VELIČINA | BROJ | VRSTA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOO Vegafruit | 80 | 2 | Nadzemni |  |
| 2 | DOO Škrebo | 80 | 1 | Nadzemni |  |
| 3 | DOO Zedina | 80 | 1 | Nadzemni |  |

8.1.8. Šema instaliranih sirena radio i TV stanica i razglasnih stanica koje se mogu koristiti prilikom uzbunjivanja stanovništva.

8.1.9. Pregled telefonskih brojeva Federalnog, Kantonalnog i općinskih operativnih centara civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne  Tuzla i općinskih službi za civilnu zaštitu Tuzlanskog kantona

| Redni Broj | NAZIV | MJESTO | TELEFON | FAX | MOBITEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Federalni operativni centar | Sarajevo | 033 767-560 |  |  |
| 2 | Kantonalni operativni centar | Tuzla | 035 361-160 | 361-161 | 061 146-582 |
| 3 | Općinski operativni centar | Banovići | 035 875-246 |  | 063 349-921 |
| 4 | Općinski operativni centar | Čelić | 035 660-894 | 668-672 |  |
| 5 | Općinski operativni centar | Doboj-Istok | 035 720-623 | 720-623 | 061 725-396 |
| 6 | Općinski operativni centar | Gračanica | 035 706-985 | 706-985 | 061 830-420 |
| 7 | Općinski operativni centar | Gradačac | 035 816-985 | 817-302 | 061 885-807 |
| 8 | Općinski operativni centar | Kalesija | 035 631-162 |  | 061 734-581 |
| 9 | Općinski operativni centar | Kladanj | 035 628-400 | 622-060 | 061 131-921 |
| 10 | Općinski operativni centar | Lukavac |  |  |  |
| 11 | Općinski operativni centar | Sapna |  |  |  |
| 12 | Općinski operativni centar | Srebrenik | 035 647-140 | 035 647-141 |  |
| 13 | Općinski operativni centar | Teočak | 035 631-162 |  | 061 734-581 |
| 14 | Općinski operativni centar | Tuzla | 035 253-133 | 253-153 | 061 943-053 |
| 15 | Općinski operativni centar | Živinice |  |  | 061 723-477 |
|  | KUCZ I SLUŽBE ZA CZ NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA |  |  |  |  |
| Redni Broj | NAZIV | MJESTO | TELEFON | FAX | MOBITEL |
|  | Kantonalna uprava CZ | Tuzla | 035 277-746 | 277-542 | Dir. 256-539 |
| 1 | Općinska Služba za CZ | Banovići | 035 875-246 | 875-246 | 061 744-160 |
| 2 | Općinska Služba za CZ | Čelić | 035 660-894 | 660-894 | 061 727-602 |
| 3 | Općinska Služba za CZ | Doboj-Istok | 035 720-623 | 720-623 | 061 725-396 |
| 4 | Općinska Služba za CZ | Gračanica | 035 706-345 | 706-985 | 061 705-301 |
| 5 | Općinska Služba za CZ | Gradačac | 035 817-302 | 817-302 | 061 720-259 |
| 6 | Općinska Služba za CZ | Kalesija | 035 631-274 | 631-162 | 061 873-889 |
| 7 | Općinska Služba za CZ | Kladanj | 035 628-462 | 628-477 | 061 998-474 |
| 8 | Općinska Služba za CZ | Lukavac | 035 553-248 | 553-501 | 061 152-014 |
| 9 | Općinska Služba za CZ | Sapna | 035 599-551 | 599-555 |  |
| 10 | Općinska Služba za CZ | Srebrenik | 035 647-140 | 647-141 | 061 440-111 |
| 11 | Općinska Služba za CZ | Teočak | 035 755-903 | 755-319 | 062 931-677 |
| 12 | Općinska Služba za CZ | Tuzla | 035 257-545 | 364-255 | 061 163-976 |
| 13 | Općinska Služba za CZ | Živinice | 035 774-496 | 774-496 | 062 196-749 |

8.1.10. Telefonski imenik

Telefonski imenik organa, organizacija, službi i preduzeća od posebnog i općeg značaja u sistemu osmatranja i uzbunjivanja na području općine Doboj Istok

| Redni Broj | NAZIV Organa,organizacija, službi ,preduzeća | Broj telefona |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Centrala i direktni | Mobilni |
|  | OBLAST UPRAVE |  |  |
| 1. | Općinsko vijeće | 035/722-097 |  |
| 2. | Načelnik općine | 035/720-416 | 061/381-389 |
| 3. | Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije | 035/720-390 | 061/194-451 |
| 4. | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 035/723-462 | 062/871-873 |
| 5. | Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove | 035/720-457 | 061/739-075 |
| 6. | Služba za civilnu zaštitu | 035/720-623 | 061/725-396 |
| 7. | Stručna služba vijeća | 035/722-097 |  |
| 8. | TVJ Teritorijalna vatrogasna jedinica(Gračanca) | 703-252, 123, |  |
| 11. | Poreska ispostava | 035/720-012 035720-714 |  |
|  | ORGANIZACIJE |  |  |
| 1. | Crveni križ-krst | 035/723-220 | 061/937-561 |
| 2. | Merhamet |  | 061/579-059 |
|  | OBLAST SIGURNOSTI |  |  |
| 1. | PS Policijska stanica | 035/720-100 035/720-366 | 061/895-420 |
|  | OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE |  |  |
| 1. | Hitna pomoć | 035/720-143 |  |
| 2. | Dom zdravlja | 035/720.709 |  |
| 3. | Centar za socijalni rad | 035/727-131 035/727-132 |  |
| 4. | Ispostava PIO | 035/722-571 |  |
| 5. | Zavod za zapošljavanje | 035/723-461 035/720-115 |  |
| 6. | Ispostava ZZO | 035/720-493 |  |
| 7. | Prihvatni centar Duje | 0357726-021 | 061/671-282 |
|  | OBLAST INDUSTRIJE, GRAĐEVINARSTVA, ENERGETIKE I ZANATSTVA |  |  |
| 1. | DOO “Obnova Cop” | 035/724-056 | 061/151-120 |
| 2. | DOO”Vegafruit” | 035/723-407 |  |
| 3. | DOO “Rebronja” | 035/724-691 |  |
| 4. | DOO “Mlinpex” | 035/722-843 |  |
| 5. | DOO”Kismet” | 035/722-501 |  |
| 6. | DOO”Trenica prom” | 035/722-429 |  |
| 7. | DOO “Zedina” | 035/723-184 |  |
| 8. | DOO “Maniko” | 035/723-240 |  |
| 9. | DOO “Kantić Company” | 035/722-601 |  |
| 10. | DOO “Grimig” | 035/724-056 |  |
| 11. | DOO “DMDE” | 035/723-181 |  |
| 12. | DOO “Radnik” | 035/722.497 |  |
| 13. | DOO “Karavdić” | 035/722-688 | 061/146-465 |
| 14. | DOO “Montaža” | 035/722-502 | 061/178-466 |
| 15. | DOO “Mustovod” |  | 061/732-421 |
| 16. | DOO “Hiroinst” | 035/720-745 |  |
| 17. | DOO “Sep” |  | 061/168-128 |
| 18. | DOO “Fasader” | 035/725-021 |  |
| 19. | DOO “Nestro” |  |  |
| 20. | DOO”Škrebo” | 035/724-380 |  |
| 21. | DOO”Zedina” | 035/723-184 | 061/146-433 |
|  | OBLAST OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA |  |  |
| 1. | JU Mješovita srednja škola | 035/723-250 |  |
| 2. | JU OŠ ¨Klokotnica¨ i Područna škola u Stanić Rijeci i Habibovićima | 035/722-121 |  |
| 3. | JU OŠ¨Brijesnica¨ i Područna škola u Brijesnici Maloj. | 035/723-454 |  |
| 4. | JU Dječije obdanište | 035/723-025 |  |
| 5. | Radio Gračanica | 703-500, 703-508, | 091 410-100, |
| 6. | NK ¨Doboj Istok¨ |  | 061/154-727 |
| 7. | NK ¨Mladost¨ |  | 061/655-139 |
| 8. | BZK Preporod | 035/720913 | 061/654-702 |
| 9. | Karate Klub Doboj Istok |  | 061/728-048 |
|  | OBLAST POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VETERINARSTVA |  |  |
| 1. | PZ “Agrodob” | 035/723-497 |  |
| 2. | PZ ¨Peza¨ | 035/720-819 |  |
| 3. | Šume TK | 035/706-599, |  |
| 4. | JP ¨Čisto¨ | 035/722-698 |  |
| 5. | JP ¨Veterinarska stanica¨ | 035/720-343 | 061/705-030 |
| 6. | VS “Concentrana vett” | 035/722-041 | 061/738-801 |
| 7. | Udruženje poljoprivrednika | 035/725-061 |  |
|  | OBLAST TRGOVINE I TURIZMA |  |  |
| 1. | DOO ¨Remon zanat¨ | 035/723-059 |  |
| 2. | DOO ¨MFS Trade¨ | - | 061/131-843 |
| 3. | DOO ¨Dobojpromet¨ | - | 061/164-532 |
| 4. | DOO ¨Urban¨ | - | 061/142-214 |
| 5. | DOO ¨Škrebo¨ | 035/724-380 |  |
| 6. | DOO ¨CLK-Interpromet¨ | 035/720-560 |  |
| 7. | DOO ¨Suhopoljka¨ | 035/720-413 |  |
| 8. | DOO ¨Emos trade¨ | 035/722-300 |  |
| 9. | PZ Apoteke ¨Kofarm¨ | 035/723-339 |  |
| 10. | DOO “Konzum” |  |  |
|  | OBLAST PROMETA I KOMUNIKACIJA |  |  |
| 1. | DOO ¨KIM¨ | 035/720-190 |  |
| 2. | DOO ¨Rial-šped¨ | 035/723-224 | 061/178-879 |
| 3. | DD ¨Brijesnica komerc¨ | - | 061724-992 |
| 5. | DOO”Benja-Autotransporti | - | 061135-165 |
| 6. | DOO “Džanić komerc” | - | 061/142-224 |
|  | OBLAST UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA |  |  |
| 1. | JP ¨Čisto¨ | 035/722-697 | 061/180-089 |
| 2. | Sportsko ribolovno društvo Spreča |  | 061/858-026 |
| 3. | Lovačko društvo ¨Fazanka¨ | 035/720-010 |  |
|  | MJESNE ZAJEDNICE –Preds.SavjetaMZ |  |  |
| 1. | MZ Klokotnica – Nurkanović Refik | 035/720-189 |  |
| 2. | MZ Stanić Rijeka- Husaković Mirsad | 035/720-024 | 061/881.382 |
| 3. | MZ Lukavica Rijeka- Sulejman Subašić | 035/725-008 |  |
| 4. | MZ Brijesnica Velika- | 035/722-566 |  |
| 5. | MZ Brijesnica Mala- | 035/722-589 |  |

9.  Obezbjeđenje sredstava za provođenje i unapređenje zaštite od požara i način

raspodjele sredstava dobijenih po osnovu izdvajanja Društava za osiguranje

prema članu 137.Zakona o zaštiti od požara

Finansijska sredstva potrebna za organizovanje, sprovođenje i unapređenje mjera zaštite od požara, kao i obučavanje i osposobljavanje zaposlenih lica planiraju i obezbjeđuju pravna lica, državni organi i druge institucije svaki za svoje građevine, prostore i zaposlena lica. Sredstva se planiraju i obezbjeđuju svake godine u okviru finansijskog plana pravnog lica, državnog organa i druge institucije, u okviru sredstava za obavljanje njihove redovne djelatnosti.

Vatrogasna djelatnost finansira se iz:

budžeta općine ;

sredstava pravnih lica i vatrogasnih društava;

premija osiguranja;

dobrovoljnih priloga ili poklona pravnih i fizičkih lica;

međunarodne pomoći;

drugih izvora

Društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica, dužna su izdvajati finansijska sredstva iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6%, a 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila koja se uplaćuju na poseban račun budžeta (trezora) kantona, odnosno na posebnom transakcijskom računu budžeta općine (70% pripada općini od čega 6 % za dobrovoljne vatrogasne jedinice formirane u dobrovoljnim vatrogasnim društvima općine), a ista se mogu koristiti samo za nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca i održavanje opreme i vatrogasnih sredstava, te investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica.

10. Usklađivanje plana zaštite od požara

Usklađivanje plana zaštite od požara sastoji se u tome da se plan zaštite od požara nižeg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom zaštite od požara višeg organa vlasti na slijedeći način:

1)  Plan zaštite od požara usklađuje se sa planom zaštite od požara kantona;

2)  Plan zaštite od požara državnih organa i drugih institucija i pravnih lica koji su

određeni da izrađuju vlastite planove zaštite od požara svoje planove usklađuju sa

općinom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izrađuju te planove,

3)  Plan zaštite od požara javnih preduzeća u općini usklađuje se sa planom zaštite od

požara općine.

Općinska služba za civilnu zaštitu će u roku 30 dana od dana kada Općinsko vijeće donese plan zaštite od požara dostaviti izvod iz plana zaštite od požara općine javnim preduzećima općine i drugim institucijama,  ako su u tom planu utvrđeni zadaci za ta preduzeća.

11. Ažuriranje Plana zaštite od požara

Plan zaštite od požara ažurira se jednom u toku kalendarske godine na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara, a ažuriranje vrši Općinska služba za civilnu zaštitu.

12. Čuvanje Plana zaštite od požara

Plan zaštite od požara čuva općinska služba za civilnu zaštitu, a plan zaštite od požara pravnog lica čuva organ određen opštim aktom preduzeća.

13. Postupanje po planu zaštite od požara

Plan zaštite od požara predstavlja plansko-operativni dokument po kojem se postupa u situacijama koje su utvrđene

13.1. Faza preventivne zaštite

Postupanje po planu zaštite od požara koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja za fazu preventivne zaštite postupa se odmah od dana donošenja plana i stalno do momenta kada nastane neka prirodna ili druga nesreća, s ciljem da se sprovođenjem tih mjera utiče na sprečavanje nastanka prirodnih ili drugih nesreća, odnosno da se ublaži njihovo djelovanje.

Postupanje po dokumentu provode organi i službe za upravu općine, upravne organizacije, kao i drugi izvršni organi vlasti i pravna lica općine, odnosno kantona i federacije koje po mjestu rada djeluju na području općine. Koordinaciju  nad vršenjem tih zadataka, u skladu sa zakonom za općinu i službe za upravu i javna preduzeća općine vrši Općinska služba za civilnu zaštitu.

Općine, službe za upravu, javna preduzeća i druge institucije dužne su zadatke utvrđene u Planu ugraditi u svoj godišnji program rada i u okviru redovne djelatnosti obezbijediti njihovo izvršavanje.

13.2. Faza spašavanja

Postupanje po planu zaštite od požara koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja za fazu spašavanja postupa se od momenta kada nadležni organ vlasti proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće i traje onoliko vremena koliko je potrebno da se izvrši spašavanje, odnosno pruži neposredna pomoć ugroženom i nastradalom stanovništvu, s tim što se po ovom dokumentu može postupiti i prije proglašavanja nastanka prirodne ili druge nesreće kada je zbog hitnosti potrebno odmah pristupiti spašavanju ugroženog i nastradalog stanovništva i materijalnih dobara o čemu odlučuje komandant Općinskog štaba civilne zaštite na prijedlog rukovodioca službe za civilnu zaštitu.

13.3. Faza otklanjanja posljedica

Postupanje po planu zaštite od požara koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja za fazu otklanjanja posljedica postupa se istovremeno sa fazom spašavanja u svim radnjama koje su u funkciji otklanjanja nastalih posljedica i traje do momenta kada se stvore osnovni uslovi za normalan život i rad stanovništva na ugroženom području i kada brigu na otklanjanju posljedica mogu preuzeti nadležni organ uprave, odnosno službe za upravu, o čemu odlučuje Općinski štab civilne zaštite.

Postupanje po tački 13. ovog Plana, vrši se pod slijedećim uvjetima: U općini- odmah kada Općinski načelnik ili služba za civilnu zaštitu općine od općinskog operativnog centra civilne zaštite ili na bilo koji drugi način dobiju podatke da prijeti opasnost od nastanka neke prirodne ili druge nesreće ili je već nastala neka prirodna ili druga nesreća na području općine.

13.4. Program mjera izvršenja Plana zaštite od požara općine Doboj Istok

Programom izvršenja mjera zaštite od požara definisane su mjere sanacije postojećeg stanja, radi otklanjanja navedenih nedostataka iz procjene ugroženosti od požara općine Doboj Istok. Programom izvršenja mjera obuhvaćene su prioritetne sanacione mjere, materijalna sredstva i način njihovog obezbjeđenja, izvršioci pojedinih mjera i rokovi po fazama izvršenja.

| Red. broj | ZADATAK | NOSILAC AKTIVNOSTI | ROK IZVRŠ. | IZVOR I SREDSTAVA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja i to:prostornog plana općine, urbanističkog plana, regulacionog plana i urbanističkog projekta predvidjeti prostorne i tehničke mjere zaštite od požara, a naročito: uslove za efikasno spašavanje ljudi, životinja i materijalnih dobara, potrebne razmake ili protivpožarnu udaljenost između objekata, saobraćajna i manipulativne površine za intervenciju vatrogasnih vozila, izvode za dovoljno snabdijevanje vodom za gašenje požara, primjenu odgovarajućih materijala koji ne mogu biti uzročnik i prenosnik požara. Uz dokumente iz stava 1. izrađuje se elaborat zaštite od požara koji je sastavni dio projektne dokumentacije koji sadrži minimum zakonom propisanih mjera. Pri projektovanju stambenih građevina sa četiri i više nadzemnih etaža, industrijskih građevina, energetskih objekata i građevina za javnu upotrebu ( bolnice, hoteli, sportske i druge dvorane, robne kuće, škole, saobraćajne stanice, aerodromi i drugi slični objekti i - obavezno se pored komunikacionog, projektuje i požarno stepenište. | Služba za prostorno uređenje, Pravna lica koja su registrovana za oblast projektovanja i Investitori prilikom izgradnje objekata | Stalno |  |  |
| 2. | Oko objekta Mješovite srednje škole Doboj Istok izgraditi požarni put . | Mješovita srednja škola oboj Istok u saradnji sa resornim Ministarstvom | Do kraja 2014. godine | Mješovita srednja škola Doboj Istok u saradnji sa resornim Ministarstvom |  |
| 3. | Urediti parking prostore ispred objekata Općine i Mješovite srednje škole, Dom Zdravlja tako da bude omogućen pristup vatrogasnim vozilima do tih objekata | Općina i Mješovita srednja škola i Dom zdravlja u saradnji sa resornim Ministarstvom | Do kraja 2014. | Općina, Mješovita srednja škola i Dom Zdravlja u saradnji sa resornim Ministarstvom |  |
| 4. | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina za javnu upotrebu dužni su sprovoditi opće mjere zaštite od požara koje podrazumijevaju plansko-organizacijske, arhitektonsko-građevinske i tehničko-tehnološke mjere koje smanjuju rizik od požara i povećavaju požarnu sigurnost, te obezbijediti da svi građevinski proizvodi budu ugrađeni u građevinu(primijenjeni materijali, instalacije i oprema) moraju biti ispitani u akreditiranim ispitanim laboratorijama i posjedovati certifikat o usklađenosti potvrđen od strane ovlaštenog lica. | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina za javnu upotrebu | Stalno | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina za javnu upotrebu |  |
| 5. | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina moraju sprovoditi najmanje sve mjere zaštite od požara koje podrazumijevaju organizacijske, tehnološke i tehničke mjere koje smanjuju rizik od požara i povećavaju požarnu sigurnost. | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina | Stalno | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina |  |
| 6. | Za objekat OŠ Klokotnica i OŠ Brijesnica izgradit će se požarni put oko cijelog objekta u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. | OŠ Klokotnica i Brijesnica u saradnji sa resornim Ministarstvom | Do kraja 2014. | OŠ Klokotnica i Brijesnica u saradnji sa resornim Ministarstvom |  |
| 7. | Na prostoru općine sve vanjske hidrante obilježiti propisanim oznakama, obezbijediti propisani protočni kapacitet, potrebne količine vode, pritisak u mreži i permanentno provjeravati svakih 6 mjeseci i eventualne nedostatke popraviti i o tome redovno upoznavati PVJ . | JP ”Čisto” Doboj Istok | Stalno | JP ”Čisto” Doboj Istok |  |
| 8. | Vlasnici, korisnici i upravitelji građevina iz kategorije požarne ugroženosti koji po Pravilniku o uvjetima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara i Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara imaju izgrađenu hidrantsku mrežu, dužni su istu stalno održavati u ispravnom stanju, redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže i voditi odgovarajuću evidenciju.. | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina za javnu upotrebu | Stalno | Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina za javnu upotrebu |  |
| 9. | U cilju zaštite građevina i/ili prostora prilikom izgradnje, rekonstrukcije i korištenja vodovodnih mreža na cjelokupnom području općine Doboj Istok planirati izgradnju hidrantske mreže i obezbjediti dovoljne količine požarne vode. | Vijeća MZ ili druga pravna i fizička lica koja upravljaju vodovodnom mrežom u MZ | Do kraja 2015.godine | Vijeća MZ ili druga pravna i fizička lica koja upravljaju vodovodnom mrežom u MZ |  |
| 10. | Preduzeća i druga pravna lica u kojima se proizvode, prerađuju, distribuiraju ili skladište zapaljive eksplozivne i ostale opasne materije u kojima zbog toga postoji povećana opasnost od požara ili eksplozija u skladu sa planom zaštite od požara i procjenom ugroženosti obavezni su osnovati vatrogasnu jedinicu ili na drugi način osigurati zaštitu od požara. | Preduzeća i druga pravna lica |  | Preduzeća i druga pravna lica |  |
| 11. | Obezbjediti prostor –Vatrogasni dom za smještaj vatrogasne jedinice i smještaja opreme i sredstava za gašenje požara i servisa vatrogasnih aparata.. | Općina Doboj Istok | Do kraja 2014. | Općina Doboj Istok |  |
| 12. | Planirati izvršiti nabavku vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme i opreme i sredstva za gašenje požara. | Općina Doboj Istok | Do kraja 2014. | Općina Doboj Istok |  |
| 13. | Pravna lica koja upravljaju i gazduju šumama i šumskim zemljištem dužna su osnovati vatrogasnu jedinicu ili službu za zaštitu za gašenje požara specijalno opremljenu i obučenu za borbu protiv šumskih požara. Izraditi Plan zaštite šuma od požara i razraditi i provoditi organizaciju zaštite od požara, sve preventivne i druge mjere koje će se preduzimati na zaštiti šuma, osmatranje i dojava požara, obezbjeđenje tehničke opreme za gašenje požara i određivanje punktova za gašenje požara, izrada i uređivanje požarnih puteva unutar šumskih gazdinstava, izvorišta vode i kaptaže, angažovanje vatrogasnih jedinica, sadejstvo na terenu, operativni plan gašenja požara, otkrivanje i dojava požara. | Pravno lice koje upravlja i gazduje šumama i šumskim zemljištem | Do kraja 2014. godine | Pravno lice koje upravlja i gazduje šumama i šumskim zemljištem |  |
| 14. | Izgraditi protivpožarne prepreke zavisno od vrste šume, konfiguracije terena i drugih uslova koji mogu uticati na širenje požara i redovno ih održavati (čišćenje vegetacije i drugog zapaljivog otpada). | Pravno lice koje upravlja i gazduje šumama i šumskim zemljištem | Stalno | Pravno lice koje upravlja i gazduje šumama i šumskim zemljištem |  |
| 15. | Zabraniti loženja otvorene vatre u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, kao i na drugim zemljištima na udaljenosti 200 metara od šume. U dijelovima šumskih kompleksa gdje su izletišta JP Šume TK koje gazduju šumama odredit će lokalitete na kojima se može ložiti vatra, a na ulazu u ostale šumske komplekse postavit će se znaci upozorenja zabrane loženja vatre, izuzev mjesta koja su za to određena. | Pravno lice koje upravlja i gazduje šumama i šumskim zemljištem u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima | Stalno | Pravno lice koje upravlja i gazduje šumama i šumskim zemljištem u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima |  |
| 16. | Putem medija, sa posebnim akcentom na Radio Gračanicu emitovati program obrazovnih i propagandnih emisija u cilju preventivnog djelovanja u zaštiti šuma. | Radio Gračanica. Televizija TK, Dnevni avaz, web stranice općine i na druge načine | Periodično | Radio Gračanica. Televizija TK, Dnevni avaz, web stranice općine i na druge načine |  |
| 17. | -Zabraniti loženje otvorene vatre u blizini usjeva u vrijeme njihovog sazrijevanja (tri sedmice do žetve) do njihovog uklanjanja, -zabraniti slaganje sijena ili požnjevenih usjeva u blizini šuma, saobraćajnica i zgrada u kojima se loži vatra; -zabraniti postavljanje vršaja blizu šuma, saobraćajnica, tvornica, električnih vodova i objekata u kojima se loži vatra, - zabraniti paljenje ili nošenje vatre i žara, korištenje svjetla sa otvorenim plamenom i pušenje u blizini vrašaja; -Traktori, vršalice, kombajni i drugo poljoprivredno oruđe koje se koristi u obradi usjeva (košenje, žetva, kupnja, prevoz i sl.) moraju odgovarati propisanim tehničkim uslovima i biti obezbijeđeni od izazivanja požara | Nadležni inspekcijski organi | Stalno |  |  |
| 18. | Sve građevine za javnu upotrebu (škole,obdaništa, studentski i đački domovi, starački domovi,bolnice, hoteli, moteli, pansioni, tržni centri, tržnice, pozorišta, kino dvorane, sportske, koncertne i druge dvorane, stadioni, sale za konferncije, muzeji, aerodromi, željezničke i autobuske stanice, objekti kulturnoistorijskog naslijeđa i drugi objekti i druge građevine javne namjene) moraju biti opremljene audio-vizuelnom opremom koja omogućava brzu i sigurnu evakuaciju, postavljanje informacionih panoa sa ucrtanim putem za evakuaciju i drugim sredstvima i opremom za zaštitu u skladu sa Pravilnikom o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu | - Vlasnik, odnosno korisnik imovine kada se radi o privatnom vlasništvu, - Rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i drugog državnog organa federacije,kantona,općine i grada, - Direktor, odnosno drugo odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu određeno općim aktom pravnog lica |  | - Vlasnik, odnosno korisnik imovine kada se radi o privatnom vlasništvu, - Rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i drugog državnog organa federacije,kantona,općine i grada, - Direktor, odnosno drugo odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu određeno općim aktom pravnog lica |  |
| 19. | Izgradit će se požarni putevi oko objekta Doma zdravlja Doboj Istok | Dom zdravlja |  | Dom zdravlja |  |
| 20. | Svi vlasnici prodajnih, ugostiteljskih i zanatskih prostora u užem gradskom području koji nemaju potrebnu tehničku dokumentaciju i upotrebnu dozvolu će obezbijediti. | Općina i vlasnici objekata | Do kraja 2014. | Vlasnici objekata |  |
| 21. | Redovno održavanje i provođenje preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara na niskonaponskoj mreži, dalekovodima i trafo stanicama | Elektrodistribucija Tuzla, Poslovnica Gračanica i Elektroprenos Banjaluka, Poslovna jedinica Ljubače | Stalno | Elektrodistribucija Tuzla, Poslovnica Gračanica i Elektroprenos Banjaluka, Poslovna jedinica Ljubače |  |
| 22. | Vlasnici građevina i prostora i upravitelji u kojima je po projektnoj dokumentaciji predviđena i ugrađena unutarnja i vanjska hidrantska mreža dužni su je stalno održavati u ispravnom stanju i redovno vršiti kontrolu, o čemu vode odgovarajuće evidencije. | Vlasnici građevina i upravitelji građevina | 2014 | Vlasnici građevina i upravitelji građevina |  |
| 23. | Izvršiti proširenje postojeće hidrantske mreže na cijelom području općine, u zonama opštine gdje ista nije instalirana | JP ” Čisto” Doboj Istok | 2015. | JP”Čisto” Doboj Istok |  |
| 24. | Ažurirati postojeće karte gradskog vodovoda i hidrantske mreže i redovno po jedan primjerak dostavljati TVJ . | JP”Čisto” Doboj Istok | 2014. | JP”Čisto” Doboj Istok |  |
| 25. | Kadrovski i materijalno opremiti vatrogasnu jedinicu; 9 profesionalnih vatrogasca Jedna autocisterna od 5000 do 8000 l Jedno kombinirano vozilo voda, pjena, Jedno vozilo za manje tehničke intervencije, Jedno komandno vozilo, Nabavka minimuma tehničke opreme i sredstava koje treba da posjeduje vatrogasno odjeljenje (Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice Službene novine Federacije BiH, broj:104/12) Izgradnja ili dogradnja vatrogasnog doma sa garažama, | Općinski načelnik | 2014-2017. | Općinski načelnik |  |

14. Prelazne i završne odredbe

Općine, odnosno službe za upravu i druga pravna lica dužni su izraditi i donijeti planove zaštite od požara u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara ( “Službene novine Federacije BiH”, broj:8/11) i Planom zaštite od požara općine .

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave  u „Službenim  novinama općine  Doboj Istok“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA DOBOJ ISTOK	                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

Općinsko vijeće                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA

Broj: 01- 44 -_________/14                                                             ___________________

Datum:_________  2014. godine                                                              Ferid Konjić

GRAFIČKI DIO PLANA

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za za donošenje Plana zaštite od požara za područje općine Doboj Istok sadržan je:

- u  članu 21. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogatstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09), propisano je da organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u općini utvrđuje se u planu zaštite od požara općine koji donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika i

-  u članu 17. Statuta općine Doboj Istok (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj:05/08) propisano je da je Općinsko vijeće nadležno da donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, što čini pravni osnov za donošenje gore navedenog plana.

O B R A Z L O Ž E  NJ E

Zakonom o zaštiti od požara i vatrogatstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09) utvrđene su obaveze svih nosilaca vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i na svim nivoima. Postupajući prema odredbama navedenog zakona općina Doboj Istok se opredjelila da pitanje protivpožarne zaštite na prostoru općine rješava na način formiranja vlastite profesionalne jedinice. U tom smislu, to svoje opredjeljenje je potvrdila kroz dosadašnje aktivnosti a prije svega donošenjem Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nasreća za period 2013-2017. godina (“Službene novine općine Doboj Istok”, broj 5/13), zatim donošenje Procjene ugroženosti ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara za područje općine Doboj Istok (Zaključak Općinskog načelnika, akt broj:01-44-1732 od 18.10.2013.). Planom Zaštite od požara za područje općine Doboj Istok se zaokružuje normativno pravna i planska akta koja služe kao preduslov za narednu fazu implementacije Zakona a to je formiranje profesionalne vatrogasne jedinice.

Ovim Planom, utvrđuje se organizacija i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogatstva, planiranje i sporovđenje mjera mjera zaštite od požara, organizacija i funkcionisanje vatrogatstva i gašenja požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica i vatrogasaca, finansiranje i druga i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara.

Izradu Plana zaštite od požara za područje općine Doboj Istok je vršila radna grupa koju je Rješenjem imenovao Općinski načelnik (akt broj: 01-44-1157/13 od 17.06.2013. godine) a na osnovu Programa rada za izradu Općinskog plana zaštite i spašavanja i plana zaštite od požara za područje općine Doboj Istok koji je takođe donio Općinski načelnik (akt broj:01-44-1155/11 od 16.08.2011. godine).

OPĆINSKA SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU